## Slide 1
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
01 / 72
STRUCTURED LIGHT · DECODING
频移法（FSM / FSA）
统一公式详解
从 D[k] 的相位旋转速度，到 FFT bin q，再到投影仪坐标 uₚ
uₚ = q · N / (L · s)
核心目标：让 FFT 的 bin 网格与投影仪坐标网格对齐
01
四步相移
消直流，留下相位
02
复信号 D[k]
旋转速度即坐标
03
FFT 搜索
每个 bin 试一种斜率
04
统一公式
q 映射为 uₚ
匹配条件 q / L = s · uₚ / N 推荐策略 L = N / s

## Slide 2
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
02 / 72
ROADMAP · 讲解路线
围绕统一公式，串起信号、匹配与实现
一条主线：物理信号 → FFT 匹配 → 统一公式 → 参数策略 → 工程误区。
01
物理信号
D[k] 的相位从何而来
四步差分消掉直流，相位斜率正比于投影仪坐标。
02
FFT 匹配
q / L 到底测试什么
每个 bin 反向旋转一次，对齐才形成主峰。
03
统一公式
uₚ = q·N/(L·s)
峰值 bin 如何映射成投影仪物理坐标。
04
参数策略
L = N/s 的含义
让 coord_scale = 1，q 本身就是坐标。
05
工程误区
M、补零、量化阶梯
补零改网格，不增加信息；L=M 会出台阶。
06
后处理
多峰、极线、质量
候选先找全，再用几何约束挑选。
07
进入三维
对应关系不是点云
两条射线求交，解码只负责 (xₚ, yₚ)。
08
收口
三式串联
M 管信息量，N 管周期，L 管评价网格。

## Slide 3
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
03 / 72
PART
01
FROM THE GOAL
从目标看统一公式
频移法要恢复相机像素与投影仪像素的对应关系；统一公式描述的是 q 如何变成 uₚ。

## Slide 4
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
04 / 72
01 · 问题背景
结构光三维重建的核心难题
三维重建需要知道：每个相机像素对应投影仪上的哪个像素。
相机拍到的只是物体表面反射回来的条纹图像，而不是投影仪坐标本身。因此必须有一个「解码」步骤，把相机看到的图像翻译回投影仪坐标。
频移法（FSM / FSA）正是完成这一步的解码方法。
光路
投影仪 → 物体表面 → 相机
相机像素 ↔ 投影仪像素
对应关系未知
?
一句话定位
FSM 把「相机看到的反射条纹」反解为「投影仪上的像素坐标」。它是几何三角化之前不可或缺的对应关系建立环节，不是点云算法本身。
相机像素 (xc, yc) ⟶ 投影仪像素 (xp, yp)

## Slide 5
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
05 / 72
01 · 方法目标
两个方向分别恢复投影仪坐标
二维对应被拆成两个方向独立解码，各自负责一个坐标分量。
水平条纹 hor
解码投影仪行坐标 yₚ
条纹沿水平延伸，灰度沿投影仪纵向变化。方向决定灰度沿哪条轴变化，从而决定解出哪个坐标。
输出 disp_hor.npy
垂直条纹 ver
解码投影仪列坐标 xₚ
条纹沿垂直延伸，灰度沿投影仪横向变化。两个方向合起来，才是完整的相机—投影仪对应。
输出 disp_ver.npy
01
disp_hor.npy
行坐标 yₚ
02
disp_ver.npy
列坐标 xₚ
03
peak_hor.npy
水平峰值
04
peak_ver.npy
垂直峰值
还会输出峰值作为置信度。极线校正要同时有行候选和列候选。

## Slide 6
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
06 / 72
01 · 问题分析
单张条纹图为什么不能定位
正弦条纹的周期性 → 多义性
单张正弦条纹中，许多位置灰度完全相同，无法唯一确定来自投影仪哪个位置。绝对亮度也不可靠。
01
环境光
02
物体颜色
03
表面反射率
04
曝光设置
05
传感器噪声
结论
一张图只给出「此处灰度」，给不出「此处来自投影仪何处」。
必须用一组图像序列消除多义性：四步相移消直流，多频率消周期多义。这就是后面两层设计的原因。
一个周期内同一亮度出现两次，不同周期还会重复。

## Slide 7
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
07 / 72
01 · 方法目标
频移法的最终目标
对每个相机像素，恢复它对应的投影仪坐标。
相机像素
(x_c, y_c)
→
FSM / FSA
解码
→
投影仪像素
(x_p, y_p)
固定一个相机像素，只看它沿频率轴的响应
D[0], D[1], …, D[M−1]
这串复数的相位旋转速度携带了投影仪坐标 uₚ。
旋转越快 → uₚ 越大
旋转越慢 → uₚ 越小

## Slide 8
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
08 / 72
01 · 核心概念
三个量不能混在一起
M、N、L 分别属于数据采集、物理坐标和频谱搜索三个层面。
M
num_frequencies
实际采集 / 投影的频率数量
决定 Σ 求和里有多少个真实观测值
N
proj_dim
投影仪当前解码方向分辨率
决定真实相位公式里的坐标归一化周期
L
fft_length
FFT 用来搜索峰值的候选 bin 数量
决定 q 网格密度，以及 q 到 uₚ 的比例
M 负责信息量 · N 负责物理周期 · L 负责搜索网格

## Slide 9
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
09 / 72
01 · 解码链条
统一公式位于解码链条的最后一段
它把 FFT 的峰值 bin 编号 q 映射为投影仪物理坐标 uₚ。
01
灰度图
I0–I3
02
四步差分
Dc, Ds
03
复信号
D[k]
04
FFT
C[q]
05
峰值 q
argmax
06
坐标 uₚ
换算
关键问题
argmax 只给出了整数 bin：q。它什么时候能直接表示投影仪坐标？什么时候必须缩放？
uₚ = q · N / (L · s)
选对 L，峰值 bin 编号本身就是投影仪坐标。

## Slide 10
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
10 / 72
PART
02
GRAY TO COMPLEX
从灰度到复信号 D[k]
四步相移把亮度图像变成携带相位的复数序列，为 FFT 识别相位旋转速度做准备。

## Slide 11
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
11 / 72
02 · 总体方案
FSM 的两层序列方案
用「频率序列 ⊃ 相移序列」的嵌套结构，解决单图多义性。每个频率都有四步相移。
频率 0
0° 90° 180° 270°
频率 1
0° 90° 180° 270°
频率 2
0° 90° 180° 270°
…
0° 90° 180° 270°
01 第一层 · 相移序列
对每个频率投影 4 张相移图像。用差分抵消环境光、背景灰度和局部反射率造成的直流亮度，并构造复信号 D。
四次采集之间物体、相机、投影仪都不动。
02 第二层 · 频率序列
投影多个不同频率的条纹。同一相机像素形成沿频率轴排列的复数序列，把投影仪坐标编码进相位变化率。
s = 1.0 时 M = 151；s = 0.5 时 M = 301。

## Slide 12
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
12 / 72
02 · 图像组织
四步相移：频率优先命名
0–3 是 f0 的四步，4–7 是 f1，8–11 是 f2。顺序错了，四路切片会把不同频率混在一起。
频率 0
0 1 2 3
0° / 90° / 180° / 270°
频率 1
4 5 6 7
同样四步
频率 2
8 9 10 11
同样四步
频率 k
4k …
fₖ = s·k
I0 = images[0::4]
全部 0°
(M, Hc, Wc)
I1 = images[1::4]
全部 90°
(M, Hc, Wc)
I2 = images[2::4]
全部 180°
(M, Hc, Wc)
I3 = images[3::4]
全部 270°
(M, Hc, Wc)
切片后 axis = 0 已是频率。总张数 = M × 4。建议打开 VERIFY_SEQUENCE，避免四步错位。

## Slide 13
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
13 / 72
02 · 复信号构造
从灰度到复数 D
Dc = I0 − I2
余弦分量 ≈ 2R · cos θ
Ds = I3 − I1
正弦分量 ≈ 2R · sin θ
D = Dc + j · Ds
D = |D| · exp(j θ)
差分后，信息从绝对灰度变成相位。
Re
Dc
实部是余弦差分
Im
Ds
虚部是正弦差分
|D|
2R
长度只反映反射强度
θ
相位
方向才携带坐标
使用灰度相机。坐标不在单张灰度里，而在四张图差分之后的相位里。

## Slide 14
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
14 / 72
02 · 数学推导
为什么差分能得到相位
① 四相移理想灰度
I0 = B + R·cos θ
I2 = B − R·cos θ
I1 = B − R·sin θ
I3 = B + R·sin θ
② 相差 180° 相减
Dc = I0 − I2 = 2R·cos θ
Ds = I3 − I1 = 2R·sin θ
B 在两项里相同，相减为 0
③ 合成复数
D = Dc + j·Ds
= 2R·(cos θ + j·sin θ)
= 2R·exp(j θ)
三件直接结论
B 被完全消去，这是四步相对单张图的核心优势。幅值 2R 只反映反射强度，解码不看它。真正携带投影仪坐标的是相位 θ。正弦 / 余弦的正方向只影响 θ 的符号；解码看 |C| 峰值，不依赖这个符号。

## Slide 15
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
15 / 72
02 · 概念澄清
复数的相位，以及「旋转」指什么
D 是复平面上的一支箭头：长度是幅值，方向是相位。这里的旋转，指箭头随频率编号 k 转动，不是物体或图像在转。
复平面
Re → Dc，Im → Ds
箭头长度
|D| = 2R，不含坐标
箭头方向
θ 被条纹写进去，并随 k 递增
旋转速度
Δθ = θ[k+1] − θ[k]
和谁有关
每个相机像素的旋转速度，由它真正对应的投影仪坐标决定
关键区分
旋转速度
= 相位随 k 变化的快慢
= Δθ
Δθ = 2π · s · uₚ / N
相位随频率编号增加而旋转。偏转速率就是后续 FFT 要识别的量。

## Slide 16
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
16 / 72
02 · 数学视角
投影强度模型
I_proj = A · sin( 2π · fₖ · u + φ )
I_cam = B + R · A · sin( 2π · fₖ · uₚ + φ )
u 是投影仪上的连续位置。uₚ 是该相机像素对应的那个位置，也是解码目标。
A
条纹振幅
投影系统常量
fₖ = s·k
第 k 个频率
决定旋转速度
uₚ
投影仪坐标
待解目标
B
环境光 + 暗电流
四步差分消去
R
表面反射率
只影响幅值
N
该方向分辨率
相位公式分母

## Slide 17
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
17 / 72
02 · 四步相移
四步相移如何得到 D[k]
0°
B + R·cos θ
I0 与 180° 相减
90°
B + R·sin θ
I1 与 270° 相减
180°
B − R·cos θ
I2 与 0° 相减
270°
B − R·sin θ
I3 与 90° 相减
差分的作用
I0−I2 与 I3−I1 抵消背景亮度 B，只留下近似的 cos θ 与 sin θ。
Dc = I0 − I2
Ds = I3 − I1
复数的意义
D = 2R · exp(j θ)。相位被放进复数角度，后续就可以沿频率轴分析旋转速度。
两步只有余弦。四步才同时有实部和虚部。

## Slide 18
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
18 / 72
02 · 物理信号
真实信号为什么是这个形式
D[k] ≈ A · exp( j · 2π · s · k · uₚ / N )
固定一个相机像素，它对应的投影仪坐标 uₚ 决定 D[k] 的相位斜率。
k
第 k 个频率样本
0, 1, …, M−1
s
frequency_step
fₖ = s · k
uₚ
真实投影仪坐标
要恢复的目标
N
投影仪坐标周期
width 或 height
最关键的判断：分母 N 来自投影仪坐标 uₚ 的归一化周期，而不是来自采集了多少个频率 M。
uₚ / N = 投影仪归一化位置

## Slide 19
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
19 / 72
02 · N 与 M
为什么分母是 N，不是 M
投影仪坐标轴
0, 1, 2, …, N−1
一共 N 个物理位置。hor 的 N = 1080，ver 的 N = 1920。
θ[k] = 2π · s · k · uₚ / N
频率样本
k = 0 … M−1
只有 M 个真实观测。标准 151，半步 301。M 决定测到了多少，不决定坐标归一化周期。
D[0], …, D[M−1]
最容易写错的一处
把分母写成 M，等于把投影仪坐标错当成 M 周期坐标。可以定义压缩坐标 u′ = M·s·uₚ / N，那时 q ≈ u′，但 u′ 已经不是投影仪像素。

## Slide 20
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
20 / 72
PART
03
WHAT BIN q TESTS
FFT bin q 在测试什么
FFT 不是直接读取坐标，而是在 L 个候选相位斜率上测试哪一个能让 D[k] 同相叠加。

## Slide 21
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
21 / 72
03 · 核心概念
频率轴信号是什么
signal = D[:, y, x]
长度 M 的一维复序列。下标 k 对应频率 fₖ = s·k，不是图像的行或列。
固定像素
每个频率得到一个复数 D[k]，排成该像素的频率响应。
整幅图
Hc × Wc 条独立信号。解码就是对它们做同样的 FFT。
形状陷阱
D 的形状是 (M, Hc, Wc)。axis = 0 是频率轴，当成图像高度会全错。

## Slide 22
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
22 / 72
03 · 编码原理
投影仪坐标 = 相位旋转速度
D[k] ≈ A · exp( j · 2π · k · uₚ / N )
k 每增加 1，相位增加 Δθ = 2π · uₚ / N。uₚ 越大，箭头转得越快。
慢旋转
uₚ 小
相邻频率相位增量小，箭头几乎不转向。
中速旋转
uₚ 居中
M 个箭头沿圆弧均匀铺开。
快旋转
uₚ 大
相位增量大。α 超过 1/2 时还会周期折叠。
解码不是在一张图里找条纹位置，而是测量这串箭头转得有多快。
Δθ = 2π · uₚ / N

## Slide 23
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
23 / 72
03 · FFT 原理
为什么 FFT 能找出投影仪坐标
q 匹配
反向旋转把每个 D[k] 转回同一方向。M 项同相相加，合成箭头最长，形成主峰。
频谱峰值位置 = 投影仪坐标
q 不匹配
残余相位 2π·(uₚ−q)·k / N 随 k 增大。箭头铺在圆上，互相抵消，幅值很小。
前提：FFT 长度和频率步长匹配，否则 q = uₚ 这个 bin 根本不存在。
一句话理解 FFT
FFT 就是同时尝试所有候选旋转速度，并报告哪一种速度让频率轴信号方向最对齐。一次 FFT 试完全部候选，不需要迭代。

## Slide 24
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
24 / 72
03 · 数学细节
反向旋转 · 转回来 · 方向对齐
C[q] = Σₖ D[k] · exp( −j · 2π · q · k / L )
exp(−j…) 就是反向旋转。测试的斜率 βq = q / L。
q = uₚ 正确
反向旋转项与信号相位精确抵消，每一项都变成 A。
C[q] = A + A + … + A
幅值最大，形成主峰。取 L = N、s = 1 时，|C| = M·|A|。
q ≠ uₚ 错误
残余相位 = 2π·(uₚ−q)·k / N ≠ 0。各 k 项指向不同方向。
复数相加相互抵消
幅值很小，不形成峰。M 越大，不对齐时抵消越彻底。
D[k] ≈ A · exp( j · 2π · k · uₚ / N )

## Slide 25
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
25 / 72
03 · 代码语义
np.fft.fft 与 np.abs 的含义
C = np.fft.fft(signal, n=fft_length)
C_magnitude = np.abs(C)
freq_index = np.argmax(C_magnitude)
np.fft.fft
一次性测试所有候选旋转速度 q
np.abs(C)
计算每个候选 q 的方向对齐强度
np.argmax
选出对齐强度最大的 q，再换算成坐标

## Slide 26
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
26 / 72
03 · 流程收口
单像素解码流程
1
读四张
2
差分
3
合成 D
4
FFT
5
取峰
6
换算
signal.append((I0−I2) + 1j*(I3−I1))
C = fft(signal, n=fft_length)
mag = abs(C)[:valid_length]
q = argmax(mag)
coord = q * coord_scale
quality = mag[q] / fft_length
fft
一次试完全部候选
abs
只看对齐强度
argmax
峰值 bin → 坐标

## Slide 27
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
27 / 72
03 · FFT 匹配
FFT 第 q 个 bin 的含义
C[q] = Σ D[k] · exp(−j · 2π · q · k / L)
第 q 个 bin 的基函数在测试归一化旋转速度 βq = q / L
D[k]
沿频率轴旋转的复数序列。长度是幅值，方向是相位。
匹配后
相位被抵消，M 项同相叠加，合成箭头最长。
不匹配
残余相位随 k 增大，向量铺在圆上，互相抵消。
一句话：FFT 第 q 个 bin 在问，这串 D[k] 的相位旋转速度是不是 q/L？

## Slide 28
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
28 / 72
03 · 推导
匹配条件的推导
01
真实信号
D[k] ≈ A·exp(j·2π·s·k·uₚ/N)
02
FFT 基函数
exp(−j·2π·q·k/L)
03
代入之后
C[q] = A · Σ exp(j·2π·k·(s·uₚ/N − q/L))
04
峰值条件
s·uₚ/N − q/L = 0
这就是统一公式最核心的匹配条件： q / L = s · uₚ / N

## Slide 29
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
29 / 72
03 · 相位斜率
用相位斜率看就更直观
D[k] = A·exp(j·2π·α·k)，其中 α = s·uₚ / N。FFT 用 βq = q / L 反向旋转。
小坐标
慢旋转
相邻箭头几乎不转向
中等坐标
中速旋转
M 个箭头沿圆弧铺开
大坐标
快旋转
相位增量大，可能周期折叠
α = s · uₚ / N βq = q / L 匹配：α = βq
α = βq 时残余为 0，M 项同向，|C| 达到最大。

## Slide 30
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
30 / 72
PART
04
THE UNIFIED FORMULA
统一公式与推荐策略
从 q/L = s·uₚ/N 出发，推出 q 如何映射为投影仪坐标，以及为什么推荐 L = N/s。

## Slide 31
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
31 / 72
04 · 统一公式
从匹配条件推出统一公式
匹配
q / L = s · uₚ / N
交叉
q · N = L · s · uₚ
解出
uₚ = q · N / (L · s)
代码
disparity = q · coord_scale
coord_scale
N / (L · s)
从 FFT bin q 到投影仪坐标 uₚ 的比例尺。
希望 q = uₚ
⇒ scale = 1
一条公式覆盖 s = 1.0 和 s = 0.5。

## Slide 32
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
32 / 72
04 · 推荐策略
为什么推荐让 coord_scale = 1
coord_scale = N / (L · s) = 1 ⇒ L = N / s
最理想的工程状态：FFT 峰值 bin 编号 q 本身就是投影仪坐标。
01
q 语义清楚
argmax 的编号直接是坐标，不必再解释缩放。
02
步长约 1 px
不会把多个投影仪像素压进同一个格子。
03
有效区固定
只在前 N 个 bin 里搜索，负频率区裁掉。
04
两种步长统一
s = 0.5 时 FFT 长度自动变为 2N，比例仍是 1。

## Slide 33
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
33 / 72
04 · 代码映射
代码中的推荐实现
fft_length = round(proj_dim / frequency_step)
valid_length = proj_dim
coord_scale = proj_dim / (fft_length * frequency_step)
disparity = freq_index * coord_scale
proj_dim
→ N
当前方向分辨率
frequency_step
→ s
频率步长
fft_length
→ L
搜索网格长度
freq_index
→ q
argmax 峰值 bin
对应 _calc_fft_params() / _get_fft_params()。不要为两种步长写两个物理分支。

## Slide 34
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
34 / 72
04 · 数据维度
主线代码的数据形状
第一维始终是频率维。FFT 必须沿 axis = 0，不是对整幅图做二维傅里叶变换。
images
(M·4, Hc, Wc)
一次读入的全部灰度
I0 … I3
(M, Hc, Wc)
步长 4 切片
D
(M, Hc, Wc)
D[:, y, x] 即该像素信号
C
(L, bh, bw)
沿 axis=0 做 FFT
C_valid
(N, bh, bw)
裁掉负频率
disp / peak
(Hc, Wc)
索引 [y, x]

## Slide 35
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
35 / 72
04 · 分块解码
分块处理 · 峰值输出 · 质量图
for ty, tx in blocks:
D_block = D[:, ty:ey, tx:ex]
C = fft(D_block, n=L, axis=0)
idx = argmax(abs(C), axis=0)
peak = max(abs(C), axis=0) / L
freq_index
频谱最大峰值所在 bin
disparity
峰值 bin 映射后的坐标
peak
max|C| / L，质量 / 置信度
block_size 默认 100，只影响内存，不影响整数结果。peak 图与 disparity 图一一对应，用于重建前过滤。亮 = 高置信，暗 = 低置信。
peak = max(|C|) / fft_length。分母是 L 不是 M，步长一变，同一物理幅值的数值会掉一截。

## Slide 36
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
36 / 72
04 · 推荐实现
用通用公式统一两种步长
① 计算 FFT 参数
def _get_fft_params(proj_dim, step):
L = round(proj_dim / step)
scale = proj_dim / (L * step)
return L, scale
两种步长都正确，无需写两个分支。
② 解码时裁切有效频谱
C = fft(D_block, n=L, axis=0)
valid = C[:proj_dim]
mag = abs(valid)
idx = argmax(mag, axis=0)
disp = idx * coord_scale
半步长下，裁负频率尤为关键。
标准模式自然得到 L = proj_dim。argmax 前用 C[:proj_dim] 裁掉负频率区。

## Slide 37
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
37 / 72
04 · 序列规模
NUM_FREQUENCIES 与图像数量
M 即频率个数。每个频率 4 张相移图，总图像数 = M × 4。图像按频率优先排列。
step = 1.0
step = 0.5
频率个数 M
151
301
每方向图像数
604
1204
坐标分辨能力
基准
更细的频率采样
fft_length
proj_dim
2 · proj_dim
coord_scale
1
1

## Slide 38
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
38 / 72
PART
05
THREE PARAMETER CASES
三种典型参数情况
用统一公式同时解释标准模式、0.5 步长模式，以及旧的 fft_length = M 方案。

## Slide 39
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
39 / 72
05 · 核心概念
fft_length 与 coord_scale 是什么
fft_length
FFT 的点数 / 频谱长度。决定频谱被划分成多少个 bin。bin 越多，坐标网格越细。由 _get_fft_params() 计算。
推荐 L = N / s
coord_scale
bin → 投影仪像素的换算比例。把 argmax 得到的整数 bin 乘以它，得到 disparity。
希望它等于 1
方向不同，参与换算的投影仪尺寸也不同
水平条纹 hor → N = 投影仪高度（如 1080），解 yₚ。
垂直条纹 ver → N = 投影仪宽度（如 1920），解 xₚ。
disparity = freq_index × coord_scale

## Slide 40
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
40 / 72
05 · 标准模式
frequency_step = 1.0 的标准策略
投影频率取整数 0, 1, 2, …。fft_length 直接设为投影仪分辨率。coord_scale = 1.0，argmax 的 bin 就是坐标。
disparity = freq_index 无需额外映射
bin 与投影仪像素一一对应
bin 0
px 0
bin 1
px 1
bin 2
px 2
bin 3
px 3
bin 4
px 4
bin 5
px 5
bin 6
px 6
bin 7
px 7
让每个 bin 恰好对应一个投影仪像素，是避免量化阶梯的关键。
hor：L = 1080，解行坐标。ver：L = 1920，解列坐标。量化约 ±0.5 px。

## Slide 41
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
41 / 72
05 · 情况 A
情况 A：s = 1.0，L = N
coord_scale = N / (N · 1.0) = 1 uₚ = q
q = 0 … N−1 对应 uₚ = 0 … N−1
ver
N = projector_width
解出列坐标 xₚ
hor
N = projector_height
解出行坐标 yₚ
工程解释
第 q 个 bin
就是在测试该像素是否对应坐标 q
核对
最容易讲清
bin 编号可直接对照投影仪像素

## Slide 42
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
42 / 72
05 · 情况 B
情况 B：s = 0.5，L = 2N
L = N / 0.5 = 2N coord_scale = N / (2N · 0.5) = 1
半步长下相位旋转速度减半，所以 FFT 长度要扩大 2 倍，比例才仍为 1。
FFT 有 2N 个 bin
ver：L = 3840
hor：L = 2160
有效区 0 … N−1
C_valid = C[:proj_dim]
只在这里 argmax
后半区不当坐标
bin N … 2N−1
是负频率 / 周期重复
若拿 s = 1 的 L = N 去跑 s = 0.5，坐标会系统性偏一倍。步长改的是相位增量，不是一个可以后乘的系数。

## Slide 43
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
43 / 72
05 · 半步长
frequency_step = 0.5 不能伪装成 1.0
错误做法
把 frequency_step = 0.5 的数据直接当作 1.0 处理，沿用 fft_length = proj_dim。
结果：坐标系统性偏一倍。后乘一个 0.5 也不能补回丢失的 bin。
正确认识
步长减半 → 相位增量减半 → 频谱坐标尺度改变，必须显式调整 FFT 长度。
L = 2N，有效区仍是前 N 个 bin，coord_scale 仍为 1。
frequency_step 改变的是「k 每加 1 相位转多少」。

## Slide 44
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
44 / 72
05 · 通用公式
任意 frequency_step 的坐标映射
coord_scale = proj_dim / (fft_length × frequency_step)
代入 s = 1.0
fft_length = proj_dim
coord_scale = 1.0
与标准模式完全一致。
代入 s = 0.5
fft_length = 2 · proj_dim
coord_scale = 1.0
比例仍为 1，但 FFT 长度需翻倍。
通用公式同时覆盖两种模式。只需正确填入 L 与 s。

## Slide 45
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
45 / 72
05 · 半步长实现
0.5 步长的有效频谱裁切
推荐 fft_length = proj_dim / frequency_step = 2 · proj_dim。频谱前一半对应有效坐标 [0, proj_dim)，后一半是负频率。
有效区 bin 0 … N−1
峰值只在此搜索。对应投影仪坐标 0 … N−1。
负频率区
argmax 前裁掉
C_valid = C_full[:proj_dim]
投影仪坐标只有 0 … N−1。后面的 bin 可能属于负频率区、周期重复区或无效搜索区。不裁就会出现非法坐标。
coord_scale 仍为 1。这是主线当前配置。

## Slide 46
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
46 / 72
05 · 具体例子
N = 8 的半步频率 bin 分布
proj_dim = 8，frequency_step = 0.5，fft_length = 16。前 8 个为有效坐标，后 8 个为负频率。
0
u=0
1
u=1
2
u=2
3
u=3
4
u=4
5
u=5
6
u=6
7
u=7
8
neg
9
neg
10
neg
11
neg
12
neg
13
neg
14
neg
15
neg
峰值落在 bin 5 → 投影仪坐标 5。只在 bin 0–7 内取 argmax，负频率区一律忽略。bin 8 是 Nyquist / 折叠点，也不当坐标。
读法可直接推广：ver 的 N = 1920 时，L = 3840，只保留前 1920 个 bin。

## Slide 47
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
47 / 72
05 · 情况 C
情况 C：旧方案 L = M
uₚ = q · N / (M · s) 若 s = 1：Δu = N / M
投影仪有 N 个坐标
物理位置是 0 … N−1，步长 1 px。
FFT 只有 M 个候选 q
argmax 只能返回 M 个等级。
乘系数改不了疏密
N/M 只是把粗格子写成浮点。
结果是台阶
多个真实 uₚ 被压到同一个 q。

## Slide 48
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
48 / 72
05 · 对比
旧方案与推荐方案的本质差别
不是「有没有缩放」的差别，而是 q 网格是否与投影仪坐标网格对齐。
旧方案 L = M
q 只有 M 个离散值
coord_scale = N/(M·s)
坐标间隔通常较大
例：L = 340，N = 1920
Δu ≈ 5.65 px，最大偏差约 ±2.8 px
推荐方案 L = N/s
q 网格对齐投影仪坐标
coord_scale ≈ 1
输出步长约 1 个投影仪像素
整数网格上，正确 bin 存在
量化约 ±0.5 px
统一公式解释两者： uₚ = q · N / (L · s)
相邻相机像素被解成同一个投影仪坐标时，三角化就会出现条带、断层或层状结构。

## Slide 49
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
49 / 72
PART
06
M AND ZERO PADDING
M 与零填充的真实作用
M 决定真实观测样本数量；L > M 时补零只是在更密的 q 网格上评价同一组数据。

## Slide 50
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
50 / 72
06 · 零填充
M 小于投影仪分辨率，为何仍可用
01
原始采集只有 M 个复数样本。例如 M = 151，远小于投影仪宽度 N = 1920。
02
当 fft_length > M 时，np.fft.fft(D, n=L) 会在序列后面自动补零。
03
补零让 FFT 在更多分析频率上取样，但不增加原始采集信息。
04
价值：避免把峰值强行量化到 M 个粗 bin 上。
「FFT 长度使用投影仪分辨率」=「用投影仪像素坐标尺度采样频谱峰值位置」。补零不能替代更密集采集，也不能替代亚像素估计。

## Slide 51
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
51 / 72
06 · 零填充
补零在 numpy 里到底发生了什么
np.fft.fft(D, n=N) 当 N > len(D) = M
这是 FFT 计算内部的补零，不是新增测量数据。
原始序列 D[0] D[1] … D[M−1] 长度 M
补零后 D[0] … D[M−1] 0 0 … 0 长度 N
前 M 项保留；后 N−M 项全部是 0。FFT 输出因此有 N 个 bin。
D_padded = [D[0], …, D[M−1], 0, …, 0]

## Slide 52
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
52 / 72
06 · 零填充
DFT 长度 L 决定分析频率网格
数据长度 M
决定你原始测到了多少信息：D[0] … D[M−1]。
FFT 长度 L
决定在哪些频率位置求值：q/L，q = 0 … L−1。
C[q] = Σ D_padded[k] · exp(−j·2π·q·k/L) q = 0 … L−1
bin 编号是 0 到 L−1，不是 0 到 L。如果 L = N = 1920，则 bin 是 0…1919，刚好覆盖投影仪像素编号。
补零不是改变 D[k]，而是把求值网格从 M 个点变成 L 个点。

## Slide 53
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
53 / 72
06 · 零填充
情况 A：L = M，不补零会怎样
理想信号的真实归一化频率是 u / N
D[k] = A · exp(j·2π·k·u/N) 不补零时网格间隔 = 1/M
峰值匹配
需要 q/M = u/N，所以 q = M·u/N，通常不是整数。
argmax 限制
只能输出整数 q，因此 u ≈ argmax × (N/M)。
粗 bin
一个 bin 覆盖多个投影仪像素，最近格子就是答案。
示例：N = 1920，M = 151。bin 宽度 = N/M ≈ 12.7 px，量化误差约 ±6.4 px。

## Slide 54
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
54 / 72
06 · 零填充
情况 B：L = N，补零到投影仪分辨率
分析频率网格间隔 = 1/N 峰值匹配：q/N = u/N → q = u
01
argmax 输出的 bin q 就是投影仪像素坐标 u
02
不再需要 coord_scale = N/M
03
整数像素级量化误差约 ±0.5 px

## Slide 55
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
55 / 72
06 · 零填充
为什么 L = N 时峰值会落在 q = u
C[q] = A · Σ(k=0…M−1) exp( j·2π·k·(u−q)/N )
零填充后的后半段为 0，有效求和仍然只到 M−1。
当 q = u
指数项 exp(j·0) = 1，每一项方向相同。因此 |C[u]| = M·|A|，出现最大峰值。
同相叠加
当 q ≠ u
每一项相位不同，向量相互抵消。因此 |C[q]| 变小，峰值不会落在这里。
u、q 都是整数时，N 点 FFT 含有 q = u。

## Slide 56
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
56 / 72
06 · 零填充
补零的本质：更密的频谱采样
把长度 M 的有限序列补到 N 点 FFT，等价于对原序列隐含的连续频谱，在 N 个更密的位置重新采样。
M 个粗采样点
峰值只能落到少数格子上。可看成稀疏取样。
N 个更密采样点
可看成 sinc 插值后再取样。峰值更容易落到正确像素。
不要误解：补零不会提升信噪比，也不会创造新的高频信息。它只是把同一个峰看得更细。物理信息量仍由 M 决定。

## Slide 57
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
57 / 72
06 · 实操策略
什么时候用 fft_length = proj_dim
横向坐标 u
fft_length = projector_width
例如 1920
纵向坐标 v
fft_length = projector_height
例如 1080
记住四件事
补零后 FFT 输出 N 个 bin：0 到 N−1。
真实坐标 u 是像素整数时，N 点 FFT 的 q = u 刚好存在。
补零提升的是峰值定位网格，不是采集信息量。
仍可配合质心 / 抛物线拟合做亚像素。代码：L = M 时 u = argmax·(N/M)；L = N 时 u = argmax。

## Slide 58
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
58 / 72
06 · 零填充
只投影了 M 个频率，N−M 怎么办
D[0] … D[M−1] 真实采集 其后为补零区域
C[q] = Σₖ₌₀ᴹ⁻¹ D[k] · exp(−j·2π·q·k/L)
结论 1
M 决定真正参与求和的有效数据数量。后面的 0 不贡献信号。
峰尖不尖，看 M
结论 2
L 决定 FFT 在多少个候选 q 上评价这个求和结果。
格子密不密，看 L

## Slide 59
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
59 / 72
06 · 零填充
零填充的意义与限制
更密的 q 网格
可以在更多候选 bin 上搜索峰值
坐标对齐
当 L = N/s 时，q 与 uₚ 的网格对齐
更细输出网格
避免 L = M 导致的大步长输出
不增加信息量
后面的点是 0，不是新采集数据
不提高信噪比
噪声和反射问题不会被自动修复
不能替代足够 M
M 太少时峰会宽，易被噪声干扰

## Slide 60
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
60 / 72
06 · M 的作用
M 是否越大越好
M 不决定坐标缩放，但决定频谱峰的可靠性与抗噪能力。
M 较小
峰更宽、更不稳定。错误斜率不容易被抵消干净，旁瓣更容易压过主峰。
M 太少时，补零也救不了宽峰。
M 较大
峰更尖、抗噪更强。正确峰有更多项同相叠加，错误峰更容易相互抵消。
标准 151，半步 301。M 越大主峰越尖。
L 超过 N/s 只是更细插值，精度和抗噪不再提升。M 与 L 各管一件事，不要互相替代。

## Slide 61
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
61 / 72
PART
07
STAIRS AND PITFALLS
量化阶梯与常见误区
统一公式解释为什么 fft_length = M 会形成粗台阶，以及为什么不能简单把 N 改成 M。

## Slide 62
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
62 / 72
07 · 常见错误
FFT 长度设错，点云出现量化阶梯
错误 L = M
频谱只有 M 个 bin。argmax 只能返回整数索引，乘上换算比例后 disparity 仍只能取离散值。
1920 / 340 ≈ 5.65 px / bin
正确 L = proj_dim
恢复 FFT 长度为投影仪分辨率后，最小步长回到 1 个投影仪像素。
输出步长 ≈ 1 px
bin 可以以 1 为步长连续，但 disparity = bin × N/L。L 设错时，disparity 的步长就是 N/L，多个投影仪坐标被压缩进同一格。

## Slide 63
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
63 / 72
07 · 误区澄清
关于 FFT 长度的四条误解
01
补零等于提高了采集精度
补零只是更密集地采样同一段频谱，不增加原始信息。真正的精度由 M 与信噪比决定。
02
步长改了，FFT 长度可以不动
步长改变了相位增量。L 与 coord_scale 必须随之更新，否则坐标系统性偏移。
03
L 越大，重建一定越准
超过 N/s 的部分只是更细地插值同一频谱，对真实分辨率无益，反而增加计算量。
04
负频率 bin 也能当坐标
半步长下频谱后一半是负频率，必须在 argmax 前裁掉，否则会出现非法坐标。

## Slide 64
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
64 / 72
07 · 量化阶梯
为什么 L = M 会造成量化阶梯
L = M ⇒ uₚ = q · N/(M·s) ⇒ Δu = N/(M·s)
真实投影仪坐标
N 个连续位置，步长 1 px
FFT 的 q
只有 M 个等级
直观结果
多个相邻的真实 uₚ 被判成同一个 q
乘完比例之后
只是得到浮点形式的离散台阶，格子并没有变密

## Slide 65
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
65 / 72
07 · 点云影响
量化阶梯对点云的影响
01
相邻相机像素
被解码成同一个投影仪坐标
02
中间投影仪坐标
从来不会被输出
03
对应关系不连续
三角化需要连续对应，这里跳变
04
点云形态
出现条带、断层、空白或层状结构
根本原因：q 的可取值太少，而不是乘法缩放不够。

## Slide 66
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
66 / 72
07 · 误区澄清
为什么不能简单把公式分母改成 M
错误写法
D[k] ≈ A · exp(j·2π·k·uₚ/M)
这里把投影仪坐标 uₚ 错当成了 M 周期坐标。
正确写法
D[k] ≈ A · exp(j·2π·s·k·uₚ/N)
uₚ 定义在 0 … N−1，分母应是 N。
若定义压缩坐标 u′ = M · s · uₚ / N，则 q ≈ u′，不是 q ≈ uₚ。形式上可以改写，但物理意义已经变了：u′ 是频谱坐标，不是投影仪像素坐标。

## Slide 67
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
67 / 72
07 · 工程实现
计算量、内存与图像缓存
FFT ≈ O( Hc · Wc · L · log L )
标准分块
按 block_size（如 100×100）切块，块内所有像素同时做 FFT。速度快。内存峰值来自 D、一块 C 与 |C|。
低内存模式
逐行逐列。每次只保留一行频率响应再逐像素 FFT。内存显著降低，通常更慢。两条路径精度不一定等价：低内存可做邻点质心。
图像缓存
把大量小图的重复读取转为一次 images_cache.npy。缓存不改变算法结果，只加速反复调参。

## Slide 68
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
68 / 72
07 · 后处理
多峰检测：误匹配的第一级
理想情况下每个像素只有一个主峰。高反光、遮挡边界、多路径、低信噪比会让频谱出现多个显著峰值。
高反光
直接光和二次反射叠在同一像素
遮挡边界
前景和背景条纹在交界像素混合
多路径
折返光等价于多个 uₚ 叠加
低信噪比
主峰压不住旁瓣，argmax 选错
find_peaks 三步
阈值去掉弱峰 → 左右邻域判定局部极大 → 5 个 bin 内的近峰按幅值加权合并。
新位置 = kᵢ·i + (1−kᵢ)·旧位置，kᵢ = v / (v + v_prev)。
全图扫描可先把主峰 ±30 bin 清零，再按次峰/主峰比值排序。处理思路不是加长 FFT，而是把候选都找出来，再用几何约束挑选。

## Slide 69
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
69 / 72
07 · 后处理
极线约束：用几何选出正确匹配
d = | a·x + b·y + c | / √(a² + b²)
一个相机像素在投影仪图像上对应一条直线。
构造
用相机与投影仪标定参数构造投影矩阵，计算该像素在投影仪图像中的极线。
组合
行候选 × 列候选：(xₚ, yₚ) = peaks_ver × peaks_hor。
挑选
选到这条线距离最小的一对。某一方向没有候选就回退原视差。
写出
disp_*_corrected.npy。不覆盖原图。标定误差会直接变成极线偏置。

## Slide 70
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
70 / 72
07 · 质量与排查
解码质量评估与问题排查
peak = max(|C|) / L 主峰越高、次峰越低，坐标越明确。0.5 / 1.0 是参考线，不是概率。
> 1.0
主峰明显，优先保留
0.5–1.0
中等，看邻域和几何
≤ 0.5
易误匹配，建议过滤
01
核对张数是不是 M×4，命名是不是频率优先
02
打开 VERIFY_SEQUENCE，确认四步没有错位
03
看 peak 图，过滤后再重建
04
异常像素设 SPECTRUM_POINTS，直接看是不是多峰
05
点云呈台阶，回查 L 与 frequency_step
06
0.5 / 0.8 是经验值，不要机械套用

## Slide 71
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
71 / 72
07 · 与三维重建
FSM 在三维重建管线中的位置
条纹
M×4
解码
disp
过滤
peak
配对
xₚ, yₚ
三角化
求交
PLY
点云
相机射线
从相机光心穿过 (xc, yc)，由 Kc 与位姿确定。
投影仪射线
穿过 (xp, yp)。xp 来自 disp_ver，yp 来自 disp_hor。没有坐标，这条射线就不存在。
xₚ = disp_ver[yc, xc] yₚ = disp_hor[yc, xc]
噪声下两条射线通常不相交，triangulatePoints 求齐次最优解。peak 用于三角化前过滤。FSM 是对应关系，三角化是几何求解。

## Slide 72
肖顺康 · 机器视觉 · 三维成像算法
72 / 72
SUMMARY
三式串联，四条边界
信号
D[k] = (I0−I2) + j(I3−I1)。差分消直流，只留相位。
旋转
D[k] ≈ A·exp(j·2π·s·k·uₚ/N)。转得越快，坐标越大。
匹配
q / L = s · uₚ / N。对齐时 M 项同相，否则相消。
换算
uₚ = q·N/(L·s)。取 L = N/s，则 uₚ = q。
M
信息量
观测越多，峰越尖
N
坐标尺度
分母是投影仪分辨率
L
评价网格
由 N 与 s 唯一确定
边界
单次 ≠ 通用
代码、运行、指标不混说