## Slide 1
S T R U C T U R E D L I G H T · D E C O D I N G
频移法（FSM / FSA）
原理与实现详解
从条纹图像到投影仪坐标对应关系，再到三维点云
uₚ = q · N / (L · s)
核心目标：让 FFT 的 bin 网格与投影仪坐标网格对齐
条纹采集
四步相移
复信号 D[k]
频率轴 FFT
投影仪坐标
三维点云

## Slide 2
讲解路线 · ROADMAP
本次讲解的主线与章节安排
一条主线贯穿：从条纹图像到三维点云；八章依次展开。
核心叙事主线
条纹采集
四步相移
频率轴信号
FFT 解码
投影仪坐标
三维点云
一
问题背景与方法目标
结构光为什么要解码，两个方向分别解什么
二
四步相移与复信号构造
从灰度差分到携带相位的复数 D
三
频率轴信号与 FFT 解码
相位旋转速度就是投影仪坐标
四
主线代码实现与数据形状
模块地图、张量维度、分块解码
五
FFT 长度策略：统一公式
uₚ = q·N/(L·s) 与量化阶梯
六
工程实现 · 后处理 · 排查
内存、多峰检测、极线校正
七
与三维重建的关系
对应关系如何进入三角化与点云
八
总结与常见误区
三式串联与参数选择速查
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
讲解路线
02 / 67

## Slide 3
阅读指南 · HOW TO READ
本讲义的结构与来源说明
由两套旧 PPT 合并去重而成；凡结论直接来自仓库代码的页面，右上角标注「代码现状」
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
阅读指南
03 / 67
全篇导航
来源 A：原理详解（旧 42 页）
构成第一至四章主干：四步相移、频率轴信号、FFT 解码、数据形状。
来源 B：统一公式详解（旧 32 页）
并入第五、六章：M/N/L 三角色、uₚ = q·N/(L·s)、量化阶梯、参数策略。
去重处理
旧 deck 中 FFT 长度与 coord_scale 被讲了两遍，现合并为第五章一条推导线。
新增「代码现状」章节
模块地图、真实参数表、亚像素细化、三角化与点云后处理，均以仓库代码为准。
使用建议
• 阅读顺序：第一至三章建立物理与数学直觉，第四章对齐代码，第五章给出唯一的参数公式。
• 第六、七章偏工程与下游：内存、后处理、三角化、点云比较，可先跳过按需回看。
• 每章首页是章节导览，正文页保持 3–5 个要点，代码只保留能说明问题的关键片段。
• 标注「代码现状」的内容与 repo 中 FSM_*.py 一致，并给出文件与行号，可直接对照。

## Slide 4
C H A P T E R
问题背景与方法目标
Background & Objective
结构光三维重建的第一步，是把相机像素对应到投影仪像素；这件事无法从单张图直接读出。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
问题背景与方法目标
04 / 67

## Slide 5
一 · 问题背景
结构光为什么需要「解码」
投影仪投出已知条纹，相机看到的是被物体表面调制后的结果；调制过程丢失了坐标标签
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
一 · 问题背景与方法目标
05 / 67
投影仪投出条纹
物体表面调制
相机成像
得到灰度图
本方法在链路中的位置
• 一句话定位：FSM 把「相机看到的反射条纹」反解为「投影仪上的像素坐标」，是几何三角化之前不可或缺的对应关系建立环节。
相机只记录灰度
相机像素 (x_c, y_c) 上拿到的是一个亮度值，其中不含「它来自投影仪哪个像素」的信息。
投影仪坐标是三角化的输入
要重建空间点，必须知道两条视线：相机光线 + 投影仪光线。后者由投影仪像素 (x_p, y_p) 决定。
所以需要主动编码
FSM/FSA 通过多频率、多相移条纹，把投影仪坐标编码进相机像素随频率变化的相位里。

## Slide 6
一 · 方法目标
两个方向分别恢复一个坐标
条纹方向决定灰度沿投影仪的哪个轴变化，从而决定解出的是行坐标还是列坐标
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
一 · 问题背景与方法目标
06 / 67
条纹方向
图像目录
条纹形态
灰度沿…变化
解出的投影仪坐标
输出文件
水平条纹 hor
FSM_horizontal_f0_f150
条纹沿水平延伸
投影仪纵向（行）
y_p（行坐标）
disp_hor.npy
垂直条纹 ver
FSM_vertical_f0_f150
条纹沿垂直延伸
投影仪横向（列）
x_p（列坐标）
disp_ver.npy
两个方向的配合
• 两个方向合起来才得到完整的二维对应关系：(x_c, y_c) → (x_p, y_p)。
• 核对：hor 的 proj_dim 取 projector_height(1080)；ver 取 projector_width(1920)。
• 除视差图之外还会输出 peak_hor.npy / peak_ver.npy，作为每一步的置信度图。
• 极线约束校正需要两个方向的候选同时存在，因此必须两方向都解码。
proj_dim = self.proj_height if direction == "hor" else self.proj_width # FSM_decode_core.py:910

## Slide 7
一 · 问题分析
单张条纹图为什么不够
正弦条纹在空间上是周期性的，同一个灰度值会重复出现，无法唯一定位
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
一 · 问题背景与方法目标
07 / 67
为什么必须用序列
• 结论：必须用「一组」图像序列来消除多义性并抑制干扰。
• 四步相移负责消除直流项 B（差分相减），多频率负责消除周期性多义性（相位随频率线性增长）。
• 这两层序列正是 FSM/FSA 的两条设计主线，也是后续两章的主题。
周期性多义性
同一亮度在一个周期内出现两次，且不同周期完全重复。
环境光与暗电流
叠加一个近似直流的背景项 B，抬高整幅灰度。
物体颜色与反射率
表面反射率 R 逐点不同，等价于逐点改变条纹对比度。
曝光与传感器噪声
曝光设置与读出噪声进一步扰动灰度，降低峰值可靠性。

## Slide 8
一 · 总体方案
FSM/FSA 的两层序列方案
外层是频率序列，内层是四步相移序列；两层各解决一个问题
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
一 · 问题背景与方法目标
08 / 67
外层：频率序列 k = 0, 1, …, M−1 (f_k = s·k)
内层：四步相移 φ = 0°, 90°, 180°, 270°
四步相移层解决什么
用差分把直流背景 B 消掉，把实数灰度变成携带相位的复数 D。
它的产出
每个相机像素在每个频率上得到一个复数 D[k]。
频率序列层解决什么
让复数 D[k] 的相位随频率线性增长，斜率正比于投影仪坐标。
它的产出
每个相机像素得到一条沿频率轴的一维复信号。
为什么是两层
• 两层叠加后，每个相机像素拿到的不是「几个灰度值」，而是「一条沿频率轴的复信号」。
• 这条信号的相位旋转速度正比于投影仪坐标 —— 这正是 FFT 能用来解码的原因。
• 下一章先讲内层（四步相移如何造出复数），第三章再讲外层（沿频率轴做 FFT）。

## Slide 9
C H A P T E R
四步相移与复信号构造
Four-Step Phase Shift & Complex Signal
如何用四步相移差分抵消直流亮度干扰，并把实数灰度转化为携带相位的复数 D。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四步相移与复信号构造
09 / 67

## Slide 10
二 · 图像组织
图像序列的组织与命名规则
同一方向上，图像按「频率优先」排列：每 4 张一组，组内是四步相移
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
二 · 四步相移与复信号构造
10 / 67
图像编号
对应频率
组内相移
0, 1, 2, 3
频率 f₀ = 0
0° / 90° / 180° / 270°
4, 5, 6, 7
频率 f₁ = s
0° / 90° / 180° / 270°
8, 9, 10, 11
频率 f₂ = 2s
0° / 90° / 180° / 270°
…
…
…
4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3
频率 f_k = s·k
0° / 90° / 180° / 270°
切片还原（FSM_decode_core.py:1086-1089）
# 频率优先排列 → 用步长 4 的切片还原四路相位
I0 = images[0::4] # 0° → (M, Hc, Wc)
I1 = images[1::4] # 90° → (M, Hc, Wc)
I2 = images[2::4] # 180° → (M, Hc, Wc)
I3 = images[3::4] # 270° → (M, Hc, Wc)
# 总图像数 = M × 4 (M = NUM_FREQUENCIES)
命名规则与校验
• 命名规则写成「频率优先」的原因是：解码时只需等步长切片，不需要任何排序或索引表。
• 标准模式 s = 1.0 时 M = 151（频率 0…150），每方向 604 张；半步模式 s = 0.5 时 M = 301，每方向 1204 张。
• 若命名顺序错乱，四路切片会把不同频率的相位混在一起，峰值会整体失效 —— 因此加载后要开 VERIFY_SEQUENCE 校验。

## Slide 11
二 · 四步相移
四步相移：四个已知的相位偏移
对同一个频率，投影仪先后投出 0°、90°、180°、270° 四个相位的条纹
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
二 · 四步相移与复信号构造
11 / 67
相移
投影条纹
理想灰度
捕获变量
作用
0°
sin(θ)
B + R·cos θ
I0
与 180° 相减消去 B
90°
sin(θ+90°)
B + R·sin θ
I1
与 270° 相减消去 B
180°
sin(θ+180°)
B − R·cos θ
I2
与 0° 相减消去 B
270°
sin(θ+270°)
B − R·sin θ
I3
与 90° 相减消去 B
Dc = I0 − I2 ≈ 2R·cos θ Ds = I3 − I1 ≈ 2R·sin θ D = Dc + j·Ds
为什么是四步
• 四步而不是两步：两步只能得到 cos 项，无法分离 sin 项；四步才能同时拿到实部与虚部。
• 四次采集之间物体、相机、投影仪都不动，因此 B 与 R 在四张图中视为同一常数，相减才能干净地消去 B。

## Slide 12
二 · 差分构造
差分如何把直流项彻底消掉
相减的两个相位相差 180°，直流背景 B 完全抵消，只剩余弦/正弦分量
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
二 · 四步相移与复信号构造
12 / 67
① 从灰度到差分
# ① 理想灰度模型 B = 环境光 + 暗电流 + 背景亮度
I0 = B + R*cos(theta) # 0°
I2 = B - R*cos(theta) # 180°
I1 = B - R*sin(theta) # 90°
I3 = B + R*sin(theta) # 270°
# ② 相差 180° 相减 → B 被完全消去
Dc = I0 - I2 # = 2R*cos(theta)
Ds = I3 - I1 # = 2R*sin(theta)
② 合成复数 D
# ③ 合成复数 D
D = Dc + 1j * Ds # = 2R * (cos + j*sin)
# = 2R * exp(j*theta)
# 代码实现（FSM_decode_core.py:1094-1095）
Dc = I0 - I2
Ds = I3 - I1
D = Dc + 1j * Ds
关键结论
• 直流项 B 被完全消去 —— 这正是四步相移相对单张图的核心优势。
• 剩下的幅值 2R 只反映反射强度，不含坐标信息；真正携带投影仪坐标的是相位 θ。
• 信息载体因此从「绝对灰度」变成「复数 D 的相位」，后续所有推导都建立在这条相位上。

## Slide 13
二 · 复数语义
复数 D 的相位与「旋转」是什么意思
把 D 画在复平面上：长度是幅值，方向是相位；「旋转」指相位随频率编号 k 增加而变化
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
二 · 四步相移与复信号构造
13 / 67
D 是一个箭头
复平面上的向量 D = |D|·exp(jθ)：长度 |D| 表示反射强度，方向角 θ 表示相位。
幅值不含坐标信息
|D| = 2R，只随表面反射率变化，与投影仪坐标无关，因此解码不看幅值。
相位才是坐标载体
θ 才是被条纹「写入」的量，它随频率编号 k 递增。
「旋转」是相位的旋转
指相位随 k 增加而连续变化，不是物体旋转、也不是图像旋转。
相邻频率间的相位增量 Δθ = θ[k+1] − θ[k] = 2π·s·uₚ / N —— 这就是「旋转速度」

## Slide 14
二 · 物理模型
从投影条纹到相机灰度的完整模型
把投影仪投出的正弦、物体表面反射、相机成像三步串成一个公式
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
二 · 四步相移与复信号构造
14 / 67
I_proj(u, k, φ) = A · sin(2π·f_k·u + φ)
I_cam(x_c, y_c, k, φ) = B + R · A · sin(2π·f_k·uₚ + φ)
符号
含义
在本方法中的地位
A
投影仪条纹的振幅
常量，投影系统决定
f_k = s·k
第 k 个频率
外层序列自变量，决定了相位旋转速度
u
投影仪上的物理坐标
投影仪自变量的连续位置
uₚ
该相机像素对应的投影仪坐标
★ 解码的最终目标
B(x_c, y_c)
环境光 + 暗电流 + 背景亮度
近似直流项，四步差分消去
R(x_c, y_c)
表面反射率与局部亮度缩放
只影响幅值，不影响相位

## Slide 15
C H A P T E R
频率轴信号与 FFT 解码
Frequency-Axis Signal & FFT Decoding
对每个相机像素，D[k] 的相位旋转速度正比于投影仪坐标；FFT 就是把「旋转速度」测出来的工具。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
频率轴信号与 FFT 解码
15 / 67

## Slide 16
三 · 频率轴信号
什么叫「沿频率轴的一维复信号」
固定一个相机像素，把所有频率上的复数 D[k] 排成一列，就得到这条信号
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
三 · 频率轴信号与 FFT 解码
16 / 67
单像素信号与它的频谱
signal = D[:, y, x] # 长度 M 的一维复信号
C = np.fft.fft(signal, n=fft_length) # 沿频率轴做 FFT（源码中为 axis=0）
从图像空间到频率轴
固定像素 (x, y)，取 signal = D[:, y, x]，得到长度 M 的一维复数序列。
自变量是频率编号 k
序列下标 k = 0…M−1 对应频率 f_k = s·k，而不是图像的行或列。
每个像素各有自己的信号
整幅图有 Hc×Wc 条独立信号，解码就是对它们逐条做同样的处理。
维度顺序不能弄反
复数数组 D 的形状是 (M, Hc, Wc)：axis=0 是频率轴，不是图像空间轴。

## Slide 17
三 · 编码原理
投影仪坐标 = 相位的旋转速度
相位随频率编号线性增长，增长速率由投影仪坐标唯一决定
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
三 · 频率轴信号与 FFT 解码
17 / 67
D[k] ≈ A · exp( j · 2π · s · k · uₚ / N )
符号
含义
取值来源
s
frequency_step，频率步长
配置项 FREQUENCY_STEP，1.0 或 0.5
k
频率编号 0 … M−1
图像序列中的第 k 组四步相移
uₚ
该像素对应的投影仪坐标
★ 待解目标
N
proj_dim，该方向投影仪分辨率
hor → 1080（高），ver → 1920（宽）
读这个公式时最容易错的地方
• 关键判断：分母是 N（投影仪坐标的归一化周期），不是采集频率数 M。
• uₚ 越大 → 每增加一个频率相位转得越快 → 信号在频率轴上「振荡」得越急。
• 解码任务：Δθ = 相邻频率的相位增量 = 2π·s·uₚ/N，斜率正比于 uₚ/N —— 测出这个旋转速率即可换回坐标。

## Slide 18
三 · FFT 原理
FFT 的每个 bin 都在测试一种候选旋转速度
把信号反向旋转一个候选速率，同向则叠加成峰，不同向则相互抵消
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
三 · 频率轴信号与 FFT 解码
18 / 67
C[q] = Σ_k D[k] · exp( −j·2π·q·k / L )
测试的斜率 β_q = q / L
匹配时
反向旋转项与信号相位精确抵消，所有 D[k] 变成同方向向量，相加得到最大幅值主峰。
不匹配时
残余相位 2π(uₚ−q)k/N ≠ 0 随 k 增大而旋转，复数相加互相抵消，幅值很小。
所以峰值位置就是坐标
argmax|C| 的 bin 编号即候选速率中最接近真实 uₚ 的那个。
这一步不需要迭代
一次 FFT 同时评价所有候选 q，是整条链路唯一的「搜索」动作。
一句话总结
• 一句话：频谱峰值位置 = 投影仪坐标。这句话的成立前提是 FFT 长度与频率步长匹配（见第五章）。

## Slide 19
三 · 数学细节
为什么 q = uₚ 时会出现最大峰
把 D[k] 代进 FFT 定义式，指数上只剩一个与 k 成正比的残余相位
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
三 · 频率轴信号与 FFT 解码
19 / 67
推导（N = proj_dim，M = 频率数）
# 代入 D[k] = A·exp(j·2π·s·k·uₚ / N)，取 L = N、s = 1 的简单情形
C[q] = Σ_{k=0}^{M-1} A · exp( j·2π·k·(uₚ - q) / N )
# 情况 1：q = uₚ → 指数项 = exp(j·0) = 1，每一项都同向
|C[uₚ]| = M · |A| ← 最大峰（M 项同相叠加）
# 情况 2：q ≠ uₚ → 残余相位 2π·(uₚ-q)·k/N ≠ 0，随 k 递增而旋转
# 复数向量在单位圆上均匀铺开 → 相互抵消 → |C[q]| 很小
从推导能直接读出的三件事
• 「同相叠加」是全部直觉的来源：对齐时 M 项相加，不对齐时 M 项相消。这也解释了为什么 M 越大峰越尖、抗噪越强。
• 注意 uₚ 与 q 都是整数时，N 点 FFT 的网格里恰好包含 q = uₚ，因此峰值可以取到精确坐标。
• 若 N 与 L 不匹配，q = uₚ 这个 bin 根本不存在，峰值只能落到最近的 bin 上 —— 这就是量化阶梯的来源。

## Slide 20
三 · 代码语义
三行 numpy 分别对应什么语义
np.fft.fft / np.abs / np.argmax 一一对应公式中的三个动作
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
三 · 频率轴信号与 FFT 解码
20 / 67
代码
对应数学量
语义
np.fft.fft(signal, n=fft_length)
C[q]
一次性测试全部候选旋转速度，得到整条频谱
np.abs(C)
|C[q]|
计算每个候选的对齐强度（只看幅值，不看相位）
np.argmax(...)
argmax |C[q]|
选出对齐最强的候选 bin → 投影仪坐标
np.max(...) / fft_length
归一化峰值
作为该像素的置信度 / 质量指标
主线代码（FSM_decode_core.py:1144-1157 摘录）
C = np.fft.fft(D_block, n=fft_length, axis=0) # 对所有候选 q 求值
C_magnitude = np.abs(C) # 对齐强度
freq_index = np.argmax(C_valid, axis=0) # 峰值 bin = 投影仪坐标
peak = np.max(C_valid, axis=0) / fft_length # 归一化置信度

## Slide 21
三 · 流程收口
单像素解码的完整流程
读四步灰度 → 差分构造复信号 → 沿频率轴 FFT → 取峰值作为坐标
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
三 · 频率轴信号与 FFT 解码
21 / 67
读 4 张相移图
差分 Dc / Ds
合成复数 D
沿频率轴 FFT
取峰值 bin
乘 coord_scale
完整伪代码（与 FSM_decode_core.py 一致）
signal = []
for k in range(M):
I0 = image[4*k + 0][y, x] # 0°
I1 = image[4*k + 1][y, x] # 90°
I2 = image[4*k + 2][y, x] # 180°
I3 = image[4*k + 3][y, x] # 270°
signal.append((I0 - I2) + 1j * (I3 - I1)) # 频率轴复信号 D[k]
C = np.fft.fft(signal, n=fft_length) # 频谱
mag = np.abs(C)[:valid_length] # 裁掉负频率区
q = np.argmax(mag) # 峰值 bin
coord = q * coord_scale # 投影仪坐标
quality = mag[q] / fft_length # 置信度

## Slide 22
三 · 质量图
peak 图：解码质量的置信度图
peak = max|C| / fft_length，值越大表示主峰越突出、解码越可信
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
三 · 频率轴信号与 FFT 解码
22 / 67
> 1.0
主峰明显、压过旁瓣，优先保留该像素
0.5 – 1.0
中等可用，需结合邻域一致性与几何检查
≤ 0.5
主峰不突出、易误匹配，建议过滤后再重建
怎么用它
• peak 的分母是 fft_length 而不是 M，因此它是「幅值 / FFT 点数」的归一化量，与频率数 M 无关。
• 主线代码在重建前用 PEAK_LIMIT（重建 example 中为 0.8）过滤低质量像素，避免错误对应关系进入三角化。
• 常见低峰值成因：高反光导致主峰分裂、遮挡边界混合信号、多路径干扰、曝光不足导致信噪比下降。
peak[ty:ey, tx:ex] = np.max(C_valid, axis=0) / fft_length # FSM_decode_core.py:1157

## Slide 23
C H A P T E R
主线代码实现与数据形状
Code Map & Tensor Shapes
把前两章的公式落到仓库里：谁调用谁、张量怎么变形、分块与内存怎么取舍。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
主线代码实现与数据形状
23 / 67
代码现状

## Slide 24
四 · 代码地图
主线模块地图
六个文件构成完整链路；解码侧与重建侧各自独立，通过 .npy 文件交接
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四 · 主线代码实现与数据形状
24 / 67
代码现状
FSM_decode_example.py（667 行）
配置与入口：main() 定义全部参数，串联加载→解码→保存。
FSM_decode_core.py（1272 行）
解码核心：ImageLoader / _calc_fft_params / MultiPeakDetector / EpipolarCorrector / FSADecoder。
FSM_visualize.py（593 行）
诊断绘图：FSAVisualizer 输出视差图、统计图、对应关系图。
FSM_reconstruct_core.py（1240 行）
重建核心：CalibrationReader / CorrespondenceReader / TriangulationEngine / FSAReconstructor。
FSM_reconstruct_example.py（305 行）
重建入口：13 个配置常量，输出 pointcloud_fsa.ply。
点云后续处理/（2 个脚本）
点云对齐工具.py（坐标系转换）与点云误差比较文件.py（KD-Tree 误差统计）。
模块之间的边界
• 交接契约：results/fsa_decode/ 下的 disp_hor.npy / disp_ver.npy / peak_*.npy 是解码与重建之间唯一接口。

## Slide 25
四 · 张量维度
从读图到频谱的数据形状变化
唯一容易出错的地方：axis=0 是频率轴
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四 · 主线代码实现与数据形状
25 / 67
代码现状
变量
形状
含义
images
(M·4, Hc, Wc)
一次读入的全部条纹图（灰度）
I0 / I1 / I2 / I3
(M, Hc, Wc)
用步长 4 切片还原的四路相位，axis=0 是频率
D = Dc + 1j·Ds
(M, Hc, Wc)
复数信号体；D[:, y, x] 就是该像素的频率轴信号
D_block
(M, bh, bw)
分块后的切片，bh/bw ≤ block_size
C = fft(D_block, axis=0)
(fft_length, bh, bw)
沿频率轴的频谱
C_valid = C[:valid_length]
(proj_dim, bh, bw)
裁掉负频率区后的有效频谱
disp_* / peak_*
(Hc, Wc)
float32 结果图，索引为 [y, x] 与相机像素对齐
唯一容易错的地方
• 最容易踩的坑：把 axis=0 当成图像高度。在 D 与 C 里 axis=0 是频率轴，axis=1/2 才是图像空间。

## Slide 26
四 · 分块解码
分块向量化：标准模式怎么跑
把图像切成 block_size × block_size 的小块，一块一次 FFT
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四 · 主线代码实现与数据形状
26 / 67
代码现状
FSM_decode_core.py:1094-1157 摘录
Dc = I0 - I2
Ds = I3 - I1
D = Dc + 1j * Ds # (M, Hc, Wc)
del images, I0, I1, I2, I3, Dc, Ds # 及时释放
for ty in range(0, D.shape[1], block_size):
for tx in range(0, D.shape[2], block_size):
ey = min(ty + block_size, D.shape[1])
ex = min(tx + block_size, D.shape[2])
D_block = D[:, ty:ey, tx:ex] # (M, bh, bw)
C = np.fft.fft(D_block, n=fft_length, axis=0)
C_valid = np.abs(C)[:valid_length]
freq_index = np.argmax(C_valid, axis=0)
disparity[ty:ey, tx:ex] = freq_index * coord_scale
peak[ty:ey, tx:ex] = np.max(C_valid, axis=0) / fft_length
block_size 默认 100
只影响内存与缓存局部性，不影响结果。
一块一次 FFT
整块三维数组沿 axis=0 一起变换，靠向量化提速。
内存峰值来源
D 的复数体 + 每块的 C 与 |C| 三份同数量级数组。
标准模式更快
低内存逐像素做 FFT，Python 循环开销远大于收益。

## Slide 27
四 · 低内存模式
低内存模式与图像缓存
LOW_MEMORY_MODE = True 时逐行逐列解码；图像缓存把大量小图读盘变成一次大数组读盘
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四 · 主线代码实现与数据形状
27 / 67
代码现状
FSM_decode_core.py:943-1013 摘录
for row in range(height): # 逐行
I0_row = images[0::4, row, :] # (M, Wc)
I1_row = images[1::4, row, :]
I2_row = images[2::4, row, :]
I3_row = images[3::4, row, :]
D_row = (I0_row - I2_row) + 1j * (I3_row - I1_row)
for col in range(width): # 逐列
C = np.fft.fft(D_row[:, col], n=fft_length)
C_valid = np.abs(C)[:valid_length]
peak_idx = int(np.argmax(C_valid))
peak_value = float(C_valid[peak_idx] / fft_length)
# 亚像素质心细化（阈值 0.1）
if peak_value > 0.1:
vl = C_mag[(peak_idx - 1) % fft_length]
vc = C_mag[peak_idx]
vr = C_mag[(peak_idx + 1) % fft_length]
peak_coord = peak_idx + 0.5 * (vr - vl) / (vl + vc + vr)
内存 O(1) 级
每次只保留一行四路相位与单条频谱。
代价是更慢
双层 Python 循环 + 逐点 FFT，明显慢于向量化分块。
★ 只有这里做亚像素
分块模式输出整数 bin，低内存模式额外用质心法细化。
图像缓存
默认写 <image_dir>/images_cache.npy，避免重复读上千张小图。

## Slide 28
四 · 参数现状
主线代码里的真实配置
以下取值直接取自 FSM_decode_example.py 的 main()，不是示例值
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四 · 主线代码实现与数据形状
28 / 67
代码现状
配置项
取值
行号
PROJECTOR_WIDTH
1920
:553
PROJECTOR_HEIGHT
1080
:554
NUM_FREQUENCIES
301
:557
FREQUENCY_STEP
0.5
:558
DECODE_DIRECTION
"both"
:577
OUTPUT_DIR
results\fsa_decode
:582
配置项
取值
行号
BLOCK_SIZE
100
:585
USE_CACHE / VERIFY_SEQUENCE
True / True
:586-587
LOW_MEMORY_MODE
True
:590
SPECTRUM_POINTS
(1200, 1000)
:595
ENABLE_MULTI_PEAK_SCAN
False
:598
ENABLE_EPIPOLAR_CORRECTION
False
:602
从这张表能读出的三件事
• STEP = 0.5 且 NUM_FREQUENCIES = 301 ⇒ 频率覆盖 0 … 150 Hz，每方向 301×4 = 1204 张图。
• STEP = 0.5 时 fft_length = round(1920 / 0.5) = 3840（ver 方向），valid_length 仍为 1920。
• 多峰扫描与极线校正默认关闭，需要时手动打开 —— 它们是可选后处理，不替代 argmax 主解码。

## Slide 29
四 · 代码现状
两个「看起来重要但没有被调用」的类
DFTProcessor 与 PeakDetector 保留了公式的教科书式实现，但主解码路径并未使用
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四 · 主线代码实现与数据形状
29 / 67
代码现状
DFTProcessor（FSM_decode_core.py:330）
construct_complex_signal / perform_dft / compute_magnitude_spectrum —— 最直白的公式翻译。
PeakDetector（FSM_decode_core.py:353）
find_peak_index / compute_peak_value / refine_peak_subpixel（质心法）—— 峰值处理的参考实现。
主路径实际用的是向量化代码
FSADecoder.decode_direction 直接内联 np.fft.fft + argmax，跳过了这两个类的封装。
阅读建议
想快速理解公式就读这两个类；想理解实际行为必须读 decode_direction 与低内存分支。
同一类「代码现状」提醒
• 同一现象还有一处：FSM_visualize.py:95-104 复制了一份 _get_fft_length，逻辑与 _calc_fft_params 相同，但没有复用 —— 修改参数策略时需要同时改两处。
• 另有返回顺序不一致：模块级 _calc_fft_params 返回 (fft_length, valid_length, coord_scale)，而 FSADecoder._get_fft_params 返回 (fft_length, coord_scale, proj_dim, valid_length)。

## Slide 30
四 · 诊断输出
解码之后能看到的诊断图
FSM_visualize.py 与 FSM_decode_example.py 各自输出一组诊断图
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四 · 主线代码实现与数据形状
30 / 67
代码现状
产出文件
生成者
内容
disparity_ver.png
FSAVisualizer
垂直条纹解出的投影仪列坐标（jet 伪彩）+ 峰值强度（hot）
disparity_hor.png
FSAVisualizer
水平条纹解出的投影仪行坐标 + 峰值强度
statistics.png
FSAVisualizer
2×3 统计图：视差直方图、峰值直方图（含 0.5 / 1.0 阈值线）、质量分级柱状图
correspondence_map.png
FSAVisualizer
R = 投影仪 X，G = 投影仪 Y，B = 质量；另附 X/Y 坐标图
subplots/（8 张独立 PNG）
visualize_spectrum
单点频谱的 8 个分解子图：强度序列、Dc/Ds、频谱、峰值坐标
epipolar_spectrum/pixel_x_y/
run_epipolar_correction
极线校正前后每个待校正像素的频谱与 PNG
自带的量化阶梯告警
• load_and_inspect_results() 会检查视差图的唯一整数个数：少于 100 时告警「可能存在量化阶梯」。

## Slide 31
C H A P T E R
FFT 长度策略：统一公式
FFT Length & Unified Formula
全篇只有一条参数公式：uₚ = q · N / (L · s)。选 L = N/s，峰值 bin 编号就直接等于投影仪坐标。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
FFT 长度策略：统一公式
31 / 67

## Slide 32
五 · 符号澄清
M / N / L 三个符号不能混
三个字母都在公式里出现，但物理含义完全不同；混用是这一章绝大多数误区的根源
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
32 / 67
符号
名称
物理含义
代码对应
典型取值
M
num_frequencies
实际采集的频率个数（真实观测样本数）
NUM_FREQUENCIES
151 或 301
N
proj_dim
投影仪在该方向的分辨率（坐标总数）
PROJECTOR_WIDTH / HEIGHT
1920 或 1080
L
fft_length
FFT 点数 = 候选 bin 的个数
fft_length
N 或 2N
s
frequency_step
相邻频率之间的步长
FREQUENCY_STEP
1.0 或 0.5
q
freq_index
峰值所在的那个 bin 编号
np.argmax(...)
0 … L−1
记住这三句话就够了
• M 决定「测到了多少信息」：M 越大，正确峰的同相叠加项越多，峰越尖、越抗噪。
• L 决定「在多少个候选上评价」：L 越大，bin 网格越密，但不会增加任何新信息。
• N 来自投影仪硬件，是相位公式的分母 —— 它和 M 没有任何关系，这是最常被写错的一处。

## Slide 33
五 · 核心推导
统一公式：从匹配条件到坐标换算
让 FFT 的某个 bin 恰好对上信号的相位斜率，就得到 uₚ 的表达式
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
33 / 67
步骤
表达式
说明
① 理想复信号
D[k] ≈ A · exp( j·2π·s·k·uₚ / N )
相位随 k 线性增长，斜率为 α = s·uₚ / N
② FFT 的匹配斜率
β_q = q / L
FFT 用候选速率反向旋转这条信号
③ 峰值条件（斜率相等）
q / L = s · uₚ / N
残余相位为零 ⇒ M 项同相叠加
④ 移项解出坐标
q · N = L · s · uₚ
纯代数整理
⑤ 统一公式
uₚ = q · N / (L · s)
工程写法 disparity = q · coord_scale
希望 q 本身就等于 uₚ ⇒ coord_scale = N / (L·s) = 1 ⇒ L = N / s
顺理成章的下一步
• 这条公式同时解释了标准模式（s = 1.0）与半步模式（s = 0.5），因此代码里不需要写两个分支。

## Slide 34
五 · 几何直觉
匹配条件在几何上意味着什么
信号在复平面上以 α 的速率旋转；FFT 用 β_q 的速率反向旋转去「对齐」它
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
34 / 67
α 小 → 慢旋转
uₚ 小，相邻频率间相位增量小，向量几乎不转向。
α 中 → 中等旋转
uₚ 居中，M 项向量沿圆弧均匀铺开。
α 大 → 快旋转
uₚ 大，相位增量大；当 α 超过 1/2 会发生周期性折叠。
匹配 α = β_q
反向旋转后全部向量指向同一方向，叠加长度达到 M·|A|。
同一件事的两种写法
D[k] = A · exp( j · 2π · α · k ) 相位随 k 线性增长，斜率 α = s·uₚ/N
C[q] = Σ_k D[k] · exp( −j·2π · β_q · k ) 用候选速率 β_q = q/L 反向旋转
= A · Σ_k exp( j·2π·(α − β_q)·k ) 残余斜率 (α − β_q) 决定叠加结果
→ α = β_q 时残余为 0，|C| 达到最大值

## Slide 35
五 · 推荐策略
为什么推荐让 coord_scale = 1
最理想的工程状态：FFT 峰值 bin 编号 q 本身就是投影仪坐标
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
35 / 67
coord_scale = N / (L·s)
coord_scale = 1
L = N / s
q 的语义清楚
argmax 输出的 bin 编号 q 直接就是投影仪坐标，不需要额外换算。
无需额外缩放
disparity ≈ q，峰值位置与物理坐标一一对应。
输出步长 1px
坐标最小单位约为 1 个投影仪像素，避免大步长量化。
支持 s = 0.5
半步长时 FFT 长度自动变为 2N，coord_scale 仍为 1。
有效区固定
只在前 N 个 bin 中搜索，负频率区不参与决策。
一处公式统一
fft_length = round(N/s) 同时覆盖两种步长，无需两个分支。

## Slide 36
五 · 情况 A
情况 A：s = 1.0，L = N
标准模式的参数组合，也是最容易理解的一种
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
36 / 67
s = 1.0
频率步长为 1，频率取 0, 1, …, M−1
L = N
fft_length = round(N / 1.0) = proj_dim
coord_scale = 1
N / (L·s) = N / (N·1) = 1
方向
N（proj_dim）
L = fft_length
valid_length
输出的坐标
水平条纹 hor
1080（投影仪高）
1080
1080
投影仪行坐标 yₚ
垂直条纹 ver
1920（投影仪宽）
1920
1920
投影仪列坐标 xₚ
为什么这种配置最舒服
• L = N 时 FFT 的 bin 0 … N−1 恰好与投影仪像素编号 0 … N−1 一一对应，q 就是坐标。
• 结果是整数像素级定位，理论量化误差约 ±0.5 像素。
• 这是最容易讲清、也最容易验证正确性的一种配置，推荐作为默认。

## Slide 37
五 · 情况 B
情况 B：s = 0.5，L = 2N
半步长时 FFT 长度自动翻倍，但有效区仍然是前 N 个 bin
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
37 / 67
主线当前配置
L = round(N / 0.5) = 2N = 3840（ver）
coord_scale = N / (2N · 0.5) = 1
bin 区间
数量
物理含义
是否参与 argmax
bin 0 … N−1
N = 1920
有效投影仪坐标 0 … 1919
✔ 参与
bin N … 2N−1
N = 1920
负频率 / 周期重复区，物理上无效
✘ 必须裁掉
裁掉负频率区是半步长下的强制性步骤
C = np.fft.fft(D_block, n=fft_length, axis=0) # (2N, bh, bw)
C_valid = np.abs(C)[:valid_length] # 只取前 N 个 bin，valid_length = proj_dim
idx = np.argmax(C_valid, axis=0) # 在有效区内搜索
disparity = idx * coord_scale # coord_scale = 1

## Slide 38
五 · 情况 C（反例）
情况 C：旧方案 L = M 带来的量化阶梯
把 FFT 长度设成频率个数 M，bin 就不再对应投影仪像素，坐标被压进很粗的离散格
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
38 / 67
历史问题复盘
L = M = 340
旧配置：FFT 长度等于采集频率数
Δu = N/M ≈ 5.65 px
相邻可选坐标之间的最小间隔（N = 1920）
最大误差 ≈ ±2.65 px
理想信号下的实测偏差上限
真实投影仪坐标
L = M 修复前（旧）
L = N 修复后（推荐）
说明
100
101.65（误差 1.65）
100（误差 0）
被压到最近的粗 bin
500
502.59（误差 2.59）
500（误差 0）
同上
957
954.35（误差 2.65）
957（误差 0）
误差最大的一档
1500
1502.12（误差 2.12）
1500（误差 0）
同上
为什么会变成点云上的台阶
• 量化阶梯的后果：相邻相机像素解码成同一个投影仪坐标 → 对应关系不连续 → 三角化出现条带、断层或层状结构。
• 根本原因是 q 的取值太少，不是乘法缩放不够 —— 加一个系数改不了 bin 的疏密。
• 半步长下更严重：M = 301 时 Δu ≈ 6.38 像素（ver 方向），hor 方向约 3.59 像素。

## Slide 39
五 · 零填充
补零到底做了什么，没做什么
np.fft.fft(D, n=L) 在 M < L 时自动补零；它改变的是评价网格，不是信息量
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
39 / 67
np.fft.fft 的补零语义
# numpy 的补零发生在 FFT 计算内部
D_padded = [ D[0], D[1], …, D[M-1], 0, 0, …, 0 ]
└─ M 个真实观测 ─┘ └─ L−M 个零 ─┘
C[q] = Σ_{k=0}^{L-1} D_padded[k] · exp(−j·2π·q·k / L)
≡ Σ_{k=0}^{M-1} D[k] · exp(−j·2π·q·k / L)
M 决定求和项数
真正参与累加的只有 M 个真实观测，补进去的零不贡献任何信号。
L 决定评价位置
在 q = 0 … L−1 这 L 个候选频率上求值，网格间隔为 1/L。
等价于频谱重采样
补零 = 对隐式连续频谱在更密的点上重新采样（sinc 插值后的采样）。
不提升信噪比
也不创造新的高频信息；信息量始终由 M 决定。
但确实提升定位精度
对于「峰值落在哪个坐标」这件事，网格变密直接消除了粗量化。

## Slide 40
五 · 代码落地
统一公式在主线代码中的落地位置
两处实现、一处重复：_calc_fft_params / _get_fft_params / FSM_visualize 的 _get_fft_length
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
40 / 67
代码现状
① 文档串已写明公式（源码注释）
# 模块级真源（FSM_decode_core.py:394-438）
def _calc_fft_params(proj_dim, frequency_step):
if frequency_step == 1.0:
fft_length = proj_dim
valid_length = proj_dim
coord_scale = 1.0
else:
fft_length = int(round(proj_dim / frequency_step))
valid_length = proj_dim
coord_scale = proj_dim / (fft_length * frequency_step)
return fft_length, valid_length, coord_scale
② 类方法：返回顺序不同
# 类方法（FSM_decode_core.py:894-912）
def _get_fft_params(self, direction, num_frequencies):
proj_dim = self.proj_height if direction == "hor" \
else self.proj_width # :910
...
return fft_length, coord_scale, proj_dim, valid_length # :912
# ↑ 返回顺序与模块级函数不同：注意别接错
# 负频率裁切（没有字面的 C[:proj_dim]）
C_valid = C_magnitude[:valid_length, :, :] # :1148
阅读代码时的三个提醒
• 源码注释 FSM_decode_core.py:401-403 原文就写着推导：q/L = s·u/N ⇒ u = q·proj_dim/(L·s)，令 coord_scale = 1 则 L = proj_dim/s。
• 两份说明文档（FSM_method_explanation.md、modification_analysis.md）记录的仍是旧的「fft_length = M、coord_scale = proj_dim/M」两分支写法，已经滞后于代码。
• FSM_visualize.py:95-104 复制了一份等价逻辑，改参数策略时需要同步两处。

## Slide 41
五 · 边界条件
统一公式成立的两个前提
公式本身很短，但有两条隐含前提，破坏其中任何一条都会得到越界或错位的结果
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略：统一公式
41 / 67
前提一：valid_length = proj_dim
有效坐标只有 0 … N−1 共 N 个。若不在 argmax 前裁掉后面 2N−N 个负频率 bin，就会输出超过投影仪范围的非法坐标（源码注释 FSM_decode_core.py:861-865 专门说明了这一点）。
前提二：fft_length = round(N / s)
步长改变的是「k 每加 1 相位转多少」，因此 FFT 长度必须同步改变。若沿用 step = 1.0 时的 L = N 去跑 s = 0.5，坐标会系统性偏移一倍。
边界处的两个工程细节
① fft_length 用 int(round(...)) 取整，coord_scale 用通式回算而不是硬写 1.0，这样 proj_dim 不能被步长整除时也不会引入系统偏差。② 亚像素质心细化时，邻域索引用 % fft_length 环绕取值，与搜索窗口 valid_length 不是同一个长度。
一句话总结
• 结论：FFT 长度不是「越大越好」的自由参数，而是由 N 与 s 唯一确定的量。超过 N/s 只是对同一条频谱做更细的插值，既不会提高精度，也不会提高抗噪能力，只会线性增加计算量。

## Slide 42
C H A P T E R
工程实现 · 后处理 · 排查
Engineering, Post-processing & Debugging
算得动、看得清、修得对：计算量与内存、多峰与极线后处理、以及出问题时的排查顺序。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
工程实现 · 后处理 · 排查
42 / 67

## Slide 43
六 · 复杂度
计算量与内存峰值从哪里来
整条链路的开销集中在 FFT 与峰值搜索两步；分块的意义是控制内存，不是减少计算
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
43 / 67
阶段
复杂度
说明
load_images
O(M·4·Hc·Wc)
读盘 + 解码 PNG，首次运行的主要耗时
构造 I0–I3 与 D
O(M·Hc·Wc)
切片与复数加法，内存中多一份复数体 D
沿频率轴 FFT
O(Hc·Wc·L·log L)
★ 主导项；L = 2N 时约为 L = N 的 2 倍多
argmax / max
O(Hc·Wc·L)
扫描有效频谱，与 FFT 同阶但常数小
save_results
O(Hc·Wc)
两张 float32 图写盘，可忽略
取舍建议
• 内存峰值 ≈ D 的复数体 + 一个块的 C 与 |C|（三份同数量级数组）。
• block_size = 100 时单块频谱规模约 L × 100 × 100，L = 3840 时约 1.5 亿个复数 —— 这是峰值的主要来源。
• step 从 1.0 改到 0.5 会让 L 翻倍，因而计算量与内存都随之上升（代码注释也提示约 2 倍）。

## Slide 44
六 · 多峰问题
为什么频谱上会出现第二个峰
一个相机像素同时接收到多条光路时，频率轴信号变成多分量叠加，频谱就出现多峰
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
44 / 67
高反光 / 镜面反射
同一像素同时看到直接反射与邻近面的二次反射，混合出两个不同投影仪坐标。
遮挡边界
像素落在前景与背景交界处，两次投影的条纹在同一像素上叠加。
多路径干扰
光线经多个面折返后进入同一像素，等价于多个 uₚ 的叠加。
噪声削弱主峰优势
信噪比下降时主峰相对旁瓣的优势减小，次峰更容易被判为主峰。
为什么会出错
• 后果：argmax 一旦选错峰，该像素的对应关系就整体偏移，三角化得到远离表面的飞点。
• 处理思路不是「提高分辨率」，而是「把候选都找出来，再用几何约束挑选」—— 这就是多峰检测 + 极线校正的组合。

## Slide 45
六 · 多峰检测
MultiPeakDetector.find_peaks 的三步
阈值过滤 → 局部极大判定 → 近峰按幅值加权合并
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
45 / 67
代码现状
FSM_decode_core.py:455-494 摘录（merge_distance 默认 5）
def find_peaks(spectrum, limit, merge_distance=5):
peaks = []
for i, value in enumerate(spectrum):
if value < limit: # ① 阈值去弱峰
continue
l_ok = (i == 0) or (spectrum[i] > spectrum[i-1])
r_ok = (i == len(spectrum)-1) or (spectrum[i] > spectrum[i+1])
if not (l_ok and r_ok): # ② 局部极大值
continue
if peaks and i - peaks[-1][0] <= merge_distance:
pos, val = peaks[-1] # ③ 近峰合并
ki = value / (value + val)
peaks[-1] = (ki*i + (1-ki)*pos, max(value, val))
else:
peaks.append((i, value))
return peaks
输出是一组候选坐标
不再只给一个 argmax 结果，而是若干 (位置, 幅值) 对。
合并公式是幅值加权
ki = value/(value+val)；new_pos = ki·i + (1−ki)·pos。
merge_distance = 5
相邻 5 个 bin 内的峰视为同一个峰，避免把肩部当独立峰。
随后还有一层几何筛选
候选组合交给极线校正，用标定几何挑出物理自洽的一对。

## Slide 46
六 · 多峰扫描
全图多峰扫描：先把可疑像素找出来
scan_image_for_multi_peaks 在整幅图上找「主峰之外还有明显次峰」的像素并排序
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
46 / 67
代码现状
FSM_decode_core.py:622-662 摘录
primary_idx = np.argmax(C_row, axis=0) # 主峰位置 :622
dist = np.abs(freq_indices - primary_idx[None, :])
dist = np.minimum(dist, valid_length - dist) # 圆周距离 :627-628
C_masked = C_row.copy()
C_masked[dist <= suppress_radius] = 0 # 抑制主峰邻域 :632（默认 ±30 bins）
# 之后的局部极大若仍超过阈值，就记为「多峰」，输出字段：
# x / y / primary_pos / primary_val / secondary_pos / secondary_val / ratio
# 按 secondary_val 降序，最多输出 max_report = 200 条 :658-662
先抑制主峰邻域
在主峰 ±30 个 bin 内清零，避免把同一个峰的裙边当作次峰。
再找超过阈值的局部极大
阈值由 MULTI_PEAK_SCAN_LIMIT 控制（默认 0.5）。
ratio 是判据的核心
次峰 / 主峰的幅值比越大，该像素越可能是真正的多路径混合。
输出上限 200 条
按次峰幅值降序，用作核查清单或极线校正的输入。

## Slide 47
六 · 极线约束
极线约束：用标定几何给候选配对
一个相机像素在投影仪图像上对应一条直线；正确的那对 (行, 列) 必然落在它附近
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
47 / 67
EpipolarCorrector 的三段计算
# ① 投影矩阵（FSM_decode_core.py:757-763）
Pc[:, :3] = self.Rc; Pc[:, -1] = self.tc; self.Pc = self.Kc @ Pc
Pp[:, :3] = self.Rp; Pp[:, -1] = self.tp; self.Pp = self.Kp @ Pp
# ② 相机光心与极点 :765-767
self.camera_center = -self.Rc.T @ self.tc
ep = self.Kp @ (self.Rp @ self.camera_center + self.tp)
self.epipole = ep / ep[-1]
# ③ 给定相机像素 xc，求投影仪图像上的极线 :779-782
xp = self.Pp @ np.linalg.pinv(self.Pc) @ xc
lp = np.cross(self.epipole, xp) # lp = [a, b, c]
为什么它能救多峰
多峰给出若干行候选与若干列候选；极线只留下几何上一致的那一组。
依赖标定精度
Pc / Pp 来自标定文件，标定误差会直接反映为极线偏置。
是可选后处理
默认 ENABLE_EPIPOLAR_CORRECTION = False，不替代 argmax 主解码。
要求两方向都解
候选来自 hor 的行与 ver 的列，因此 DIRECTION 必须是 both。

## Slide 48
六 · 极线校正
候选配对与距离判据
在 (hor 候选 × ver 候选) 的笛卡尔积里，选到极线距离最小的那一对
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
48 / 67
代码现状
FSM_decode_core.py:805-815 摘录
pys = np.repeat(pk_hor, len(pk_ver)) # hor 候选行坐标 :805
pxs = np.tile(pk_ver, len(pk_hor)) # ver 候选列坐标 :806
proj_points = np.column_stack([pxs, pys]).astype(np.float64)
undis = cv2.undistortPoints(proj_points, self.Kp, self.dp, P=self.Kp)
distances = np.abs(lp[0]*undis[:,0] + lp[1]*undis[:,1] + lp[2]) / np.sqrt(lp[0]**2 + lp[1]**2)
best = int(np.argmin(distances)) # 点到直线的距离最小者 :815
情况
处理
输出标记
两方向都有候选
取点到极线距离最小的组合
corrected = True
某一方向没有候选
回退到原始视差，不做修改
corrected = False
写出什么
• 结果写出 disp_hor_corrected.npy / disp_ver_corrected.npy，原始 disp_*.npy 仍然保留。
• 校正只对 PIXELS_TO_CORRECT 指定的像素生效（解码侧默认 [(900, 495)]），是逐点复核工具而不是全图替换。

## Slide 49
六 · 亚像素细化
质心法：把整数 bin 细化成小数坐标
用峰值左右两个相邻点做加权质心，把定位精度从 1 像素推进到亚像素
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
49 / 67
代码现状
peak_coord = peak_idx + 0.5 · (v_r − v_l) / (v_l + v_c + v_r)
FSM_decode_core.py:1001-1006 摘录
if peak_value > 0.1: # 太弱的峰不细化
vl = C_mag[(peak_idx - 1) % fft_length]
vc = C_mag[peak_idx]
vr = C_mag[(peak_idx + 1) % fft_length]
peak_coord = peak_idx + 0.5 * (vr - vl) / (vl + vc + vr)
★ 只在低内存路径生效
分块向量化模式直接输出整数 bin，没有调用任何细化函数。
阈值 0.1
峰值归一化强度低于 0.1 的像素不做细化。
环绕索引
邻域用 % fft_length 取，峰值搜索用 valid_length；step=1.0 时两者相等。
PeakDetector 同名函数未被调用
refine_peak_subpixel 是参考实现，主路径另有内联版本。

## Slide 50
六 · 质量与排查
峰值质量分级与排查顺序
peak = max|C| / fft_length 是归一化置信度；出现异常时按固定顺序逐层排查
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
50 / 67
推荐排查顺序
• ① 核对图像数量是否为 M×4，命名是否为「频率优先」顺序。
• ② 开启 VERIFY_SEQUENCE，校验四步相移序列是否完整、未错位。
• ③ 查看 peak_*.npy 定位低质量像素，必要时过滤后再重建。
• ④ 对异常像素设 SPECTRUM_POINTS，直接看频谱是否多峰。
• ⑤ 启用多峰扫描 + 极线校正，处理反光、遮挡、多路径。
• ⑥ 点云若呈台阶状，回查 fft_length 与 frequency_step 是否匹配。
peak > 1.0
主峰明显，优先保留。
0.5 < peak ≤ 1.0
中等可用，需结合邻域与几何检查。
peak ≤ 0.5
较弱、易误匹配，建议过滤。
阈值不可机械套用
与亮度、曝光、反射率、归一化方式都有关。

## Slide 51
六 · 误区澄清
四条常见误解
这四条几乎覆盖了所有「改了参数但结果没变好」的情况
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
51 / 67
误解
事实
补零能提高采集精度
补零只在更密的网格上重采样同一条频谱，信息量仍由 M 决定，不提高信噪比。
改了 frequency_step 但 fft_length 不动
步长改变相位旋转速率，L 必须同步改为 round(N/s)，否则坐标系统性偏移。
fft_length 越大重建越准
超过 N/s 只是对同一频谱做更细插值，精度不再提升，计算量与内存却线性上涨。
负频率 bin 也可以当坐标用
bin ≥ N 属于负频率/周期重复区，物理上无效，必须在 argmax 前裁掉。
还有一条
• 再补一条：阈值 0.5 / 0.8 这类数字是经验值，与亮度、曝光、反射率和归一化方式都有关，不应机械套用。

## Slide 52
C H A P T E R
与三维重建的关系
From Correspondence to Point Cloud
解码只交出相机像素 → 投影仪像素的对应关系；放进标定好的三角化框架，它才变成三维点云。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
与三维重建的关系
52 / 67

## Slide 53
七 · 数据流
从对应关系到三维点云
FSM 解码的输出是两幅「坐标图」，它们与标定参数一起构成三角化的全部输入
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
七 · 与三维重建的关系
53 / 67
投影 + 采集：M×4 张条纹图
解码：disp_ver / disp_hor 两幅坐标图
过滤：peak ≥ PEAK_LIMIT 的像素才保留
配对：xp = disp_ver[yc,xc]，yp = disp_hor[yc,xc]
三角化：相机射线 × 投影仪射线求交
点云：pointcloud_fsa.ply
交接契约（代码现状）
# 解码输出（results/fsa_decode/）
disp_ver.npy # (Hc, Wc) float32 —— 投影仪列坐标 xp
disp_hor.npy # (Hc, Wc) float32 —— 投影仪行坐标 yp
peak_hor.npy / peak_ver.npy # 置信度
# 重建入口读取（FSM_reconstruct_example.py）
CALIBRATION_FILE = "标定结果2.txt"
FREQUENCY_STEP = 0.5 NUM_FREQUENCIES = 301
PEAK_LIMIT = 0.8 OVERSAMPLE = 4
OUTPUT_PLY = "pointcloud_fsa.ply"
两个工程事实
• 解码与重建之间只有 .npy 文件这一层接口，两侧可独立替换或重跑。
• peak 阈值越松，点云越密但飞点越多 —— 它是最重要的一个闸门。

## Slide 54
七 · 三角化
三角化：两条射线求交
同一物点既被相机看到、也被投影仪「照亮」，两条射线在三维空间中交于该点
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
七 · 与三维重建的关系
54 / 67
① 相机射线
从相机光心出发、穿过像素 (xc, yc) 的空间直线，由相机内参 Kc 与位姿 [Rc|tc] 确定。
② 投影仪射线
从投影仪光心出发、穿过像素 (xp, yp) 的空间直线，由 Kp 与 [Rp|tp] 确定。
③ 交汇
两条射线在理想情况下交于物体表面一点，即该像素的三维坐标。
④ 实际求解
因为有噪声与量化误差，射线通常不相交，用线性三角化求最小二乘意义下的最优解。
FSM_reconstruct_core.py 三角化实现（代码现状）
cam_und = cv2.undistortPoints(cam_pix, Kc, dc, P=Kc).reshape(-1, 2) # 去畸变并回投原内参 :992
proj_und = cv2.undistortPoints(proj_pix, Kp, dp, P=Kp).reshape(-1, 2) # 投影仪侧同构 :999
P_cam = Kc @ np.hstack([np.eye(3), np.zeros((3, 1))]) # 3×4 投影矩阵 :1008
P_proj = Kp @ np.hstack([R, T]) # 投影仪投影矩阵 :1014
pts4 = cv2.triangulatePoints(P_cam, P_proj, cam_und.T, proj_und.T) # 齐次最小二乘 :1018
pts3 = (pts4[:3] / pts4[3]).T # (N, 3) 相机坐标系 :1024
pts3 = (R.T @ (pts3 - T.flatten()).T).T # → 投影仪坐标系（内联，未调用同名方法）:1050

## Slide 55
七 · 重建侧代码
重建侧的模块结构
FSM_reconstruct_core.py 用五个类把「读标定 → 读对应 → 三角化 → 存点云」串起来
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
七 · 与三维重建的关系
55 / 67
代码现状
类 / 文件
职责
输入 → 输出
CalibrationReader
解析标定文件，得到相机与投影仪的内参、旋转、平移
标定结果*.txt → K / R / t
CorrespondenceReader
把四个 .npy 装载成 dict（只读文件，不做配对）
.npy → {disp_*, peak_*}
TriangulationEngine
去畸变 + 三角化 + 变换到投影仪坐标系
对应关系 + 标定 → 三维点
PointCloudProcessor
保存为 PLY 并可视化
三维点 → pointcloud_fsa.ply
FSAReconstructor
真正的协调器，串起过滤、配对与三角化
配置 → 完整点云
入口与两个已知落差
• ★ 代码现状：CorrespondenceReader 与 TriangulationEngine 的四个方法在主线上从未被调用，真实逻辑被内联复制在 FSAReconstructor._reconstruct_pointcloud 内（:990-1050）。
• 配对 (xp, yp) 实际发生在 :946-949 —— xp ← disp_ver、yp ← disp_hor；CorrespondenceReader 只负责读文件。
• FSM_reconstruct_example.py（305 行）无函数定义，全部逻辑在 __main__ 块内，配置常量是局部变量。

## Slide 56
七 · 补偿因子
一个容易被忽略的补偿因子
重建侧对峰值有一步与解码侧不同的归一化处理，用来把不同频率步长下的峰值拉到同一尺度
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
七 · 与三维重建的关系
56 / 67
代码现状
补偿因子 = fft_length / M = proj_dim / (M · frequency_step)
为什么需要它
解码侧写出的是 peak = max|C| / fft_length，而 fft_length = round(proj_dim/step)；step 由 1.0 改为 0.5 时 fft_length 翻倍，同一物理幅值的 peak 数值直接掉一半。
它修正的是什么
重建侧再乘 fft_length / M，把「按 fft_length 归一化」换回「按频率数 M 归一化」，使 PEAK_LIMIT = 0.8 的绝对语义在任意步长下保持一致。
本仓库实配
proj_height = 1080、step = 0.5、M = 301 ⇒ 水平补偿因子 = 2160 / 301 ≈ 7.176（执行代码 FSM_reconstruct_core.py:852-864）。
残留风险
未显式传入 num_frequencies 时，L882 的回退分支把绝对阈值改成 peak_limit × raw_peak_max 的相对阈值，与入口注释「阈值含义与旧版一致」相矛盾。

## Slide 57
七 · 点云后处理 ①
两套点云的坐标系不是同一个
FSM 输出的点云在投影仪坐标系，另一路方法输出的在相机坐标系；直接比较会整体错位
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
七 · 与三维重建的关系
57 / 67
代码现状
P_cam = R @ P_proj + T
P_proj = Rᵀ @ (P_cam − T)
问题现象
两份点云各自看起来正常，叠在一起却有近似等于 |T| 的固定整体偏移，而不是局部噪声。
根因
FSM 在三角化之后多做了一次刚体变换到投影仪坐标系（:1047-1050）；另一路方法直接输出三角化结果，即相机坐标系。
解决方式
用点云对齐工具.py 按标定文件里的 R 与 T 做互逆变换，把一侧统一到另一侧坐标系后再比较。
为什么必须做
不做这一步，KD-Tree 最近邻误差会把「整体位姿差」误算成「形状误差」，结论完全失真。
坐标系与一句话提醒
• 变换式：P_cam = R @ P_proj + T（点云对齐工具.py:217） ⇄ P_proj = Rᵀ @ (P_cam − T)（:236）。
• ★ 代码现状：TriangulationEngine 的 docstring（:401-402）写「相机坐标系」，实际返回投影仪坐标系（:1061）。

## Slide 58
七 · 点云后处理 ②
误差怎么算、看哪些指标
以一份点云为参考，对另一份的每个点找 KD-Tree 最近邻，统计偏差分布
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
七 · 与三维重建的关系
58 / 67
代码现状
环节
做法
最近邻检索
cKDTree(ref) + tree.query(cmp, k=1, workers=-1) :91-93
单点误差
两点欧氏距离 ‖pᵢ − qᵢ*‖₂，单位与点云一致（本仓库为 mm）
统计汇总
对全部单点误差算 9 项指标（见右表）
阈值标红
distances > THRESHOLD（默认 1.5）的点染成红色 (255,0,0) :168-169
输出
output_colored.ply（ASCII 格式）+ 终端统计表
9 项指标
含义
mean / median
平均误差与中位数
rmse / std
均方根误差与标准差
min / max
最小与最大偏差
p95
95 百分位，反映尾部（飞点）程度
n_diff / ratio
超阈值点数与占比（%）
读指标的顺序
• 看误差不能只看 mean：mean 小但 p95 大，说明整体贴合但存在少量飞点，往往是多峰误匹配的残留。
• 文档落差：点云误差计算原理说明.md 提到的「统计块 2（Diff Mean / RMSE_D / Std_D / P95_D）」与 point_cloud_compare.py / .m 在本仓库中均不存在，点云后续处理/ 实际只有 3 个文件。

## Slide 59
七 · 标定与瓶颈
标定文件的解析与其中的风险
标定文件是纯文本、按固定行号读取；格式一旦变动，解析会静默出错
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
七 · 与三维重建的关系
59 / 67
代码现状
标定文件的两处解析（硬编码行号）
# 解析实现重复两份：FSM_reconstruct_core.py:107-145
# FSM_decode_core.py:243-270
lines[4:12] # 相机 Kc / dc
lines[17:25] # 投影仪 Kp / dp
lines[27:30] # 旋转矩阵 R
lines[32] # 平移向量 T
# 全文共 38 行；第 35-38 行的基础矩阵 F 从未被读取
瓶颈在哪里
• 瓶颈排序：标定精度 > 极线 / 对应关系质量 > FFT bin 量化。
两份文件结构一致
标定结果.txt 与 标定结果2.txt 都是 38 行、逐行同构；代码却只认行号，不认字段名。
基础矩阵未被使用
L35-38 的 F 已标定但主线从不解析。历史版本曾用 range(35, 38) 读取它，用于单方向重建（过程文件/initial/解码后的三维重建过程_单方向/）。
缺少行数校验
未检查 len(lines)；若格式变动导致空行错位，解析会静默取到错误数字而不报错。
换文件要改三处
解码侧默认 标定结果.txt、重建侧默认 标定结果2.txt；点云对齐工具.py:78-84 用关键字匹配，较健壮。

## Slide 60
C H A P T E R
总结与常见误区
Summary & Pitfalls
把三个符号、一条公式、两种步长、四条误区收在一处，方便随时回查。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
总结与常见误区
60 / 67

## Slide 61
八 · 全篇公式
三式串联：全篇只需要记住这三行
信号怎么来、峰值意味着什么、坐标怎么算 —— 三行覆盖整条链路
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
八 · 总结与常见误区
61 / 67
① 信号构造
D[k] = (I0 − I2) + j·(I3 − I1)，差分消掉直流背景，只留携带相位的复信号。
② 物理模型
D[k] ≈ A · exp( j·2π·s·k·uₚ / N )，相位随频率线性增长，斜率正比于 uₚ / N。
③ 统一公式
uₚ = q · N / (L · s)，其中 q = argmax|FFT(D)|；取 L = N/s 则 uₚ = q。
④ 质量指标
peak = max|C| / fft_length，作为后续过滤与后处理的置信度。
符号
角色
一句话
M
决定信息量
真实观测数，越大峰越尖、抗噪越强
N
决定坐标尺度
投影仪分辨率，是相位归一化的分母
L
决定评价网格
FFT 点数；取 N/s 时 bin 编号等于坐标

## Slide 62
八 · 参数速查
两种步长的参数对照表
改 frequency_step 时，只需要记住两个量会跟着变
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
八 · 总结与常见误区
62 / 67
量
s = 1.0
s = 0.5
说明
频率覆盖
0 … 150 Hz（步长 1）
0 … 150 Hz（步长 0.5）
两者覆盖同样的频率范围
频率个数 M
151
301
半步长需要双倍的频率数
每方向图像数
151 × 4 = 604
301 × 4 = 1204
每频率 4 张相移图
fft_length L
N（= proj_dim）
2N
L = round(N / s)
valid_length
N
N
★ 恒为 proj_dim，负频率区必须裁掉
coord_scale
1.0
1.0
N / (L·s)，两种步长都等于 1
坐标最小单位
≈ 1 投影仪像素
≈ 1 投影仪像素
量化误差约 ±0.5 像素
半步长真正换来了什么
• 半步长的收益：相位旋转速率减半，在同样的 M 下能表示的坐标范围翻倍，因此可以在不牺牲坐标范围的前提下增加频率数、提升抗噪能力。
• 代价：图像数、FFT 长度、内存与时间全部翻倍 —— 这是它默认关闭的原因。

## Slide 63
八 · 常见误区
八条最容易犯的错误
每一条都对应过真实的调试弯路
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
八 · 总结与常见误区
63 / 67
#
错误做法 / 想法
正确认识
1
D[k] ≈ A·exp(j·2π·k·uₚ / M)
分母是投影仪分辨率 N，不是频率个数 M
2
fft_length 设成频率数 M
应设为 round(N / s)，否则 bin 不对应坐标，出现量化阶梯
3
改了 frequency_step 但不动 fft_length
两者必须同步改，否则坐标系统性偏移
4
把负频率 bin 也当作坐标
只在前 proj_dim 个 bin 内 argmax，超出范围的一律无效
5
以为补零能提高采集精度
补零只加密评价网格，不增加信息量、不提高信噪比
6
以为 fft_length 越大越准
超过 N/s 只是更细地插值同一条频谱，徒增计算量
7
点云误差大时先怀疑算法
先确认两份点云是否在同一坐标系（投影仪 vs 相机）
8
机械套用 peak 阈值 0.5 / 0.8
阈值与亮度、曝光、反射率、归一化方式都有关

## Slide 64
八 · 术语表
关键术语速查
全篇出现的符号与工程术语，一处对照
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
八 · 总结与常见误区
64 / 67
术语
含义
FSM / FSA
频移法（Frequency Shift Method / Analysis），本项目主线方法
四步相移
每个频率采集 0°/90°/180°/270° 四张图
复信号 D[k]
(I0−I2) + j·(I3−I1)，消去直流后的频率轴信号
频率轴
复数数组的 axis=0，下标 k 对应频率 f_k = s·k
零填充
np.fft.fft(D, n=L) 在 L > M 时内部补零
量化阶梯
bin 太疏导致相邻像素解出同一坐标，点云出现层状结构
多峰
同一像素收到多条光路，频谱出现多个明显峰
术语
含义
极线约束
相机像素在投影仪图像上对应一条直线，用于筛选候选配对
亚像素细化
用峰值邻域做质心/抛物线插值，得到小数坐标
peak 图
max|C| / fft_length，逐像素置信度图
disp_hor / disp_ver
解出的投影仪行坐标 / 列坐标图，形状 (Hc, Wc)
proj_dim
该方向的投影仪分辨率（hor → 1080，ver → 1920）
OVERSAMPLE
重建侧采样密度参数，默认 4
PEAK_LIMIT
重建前的峰值过滤阈值，默认 0.8

## Slide 65
SUMMARY
频移法 FSM / FSA 原理与实现
八章一条主线：从条纹图像到三维点云
本质
把「相机看到的反射条纹」反解为「投影仪上的像素坐标」
核心
D = (I0−I2) + j·(I3−I1)，沿频率轴 FFT，峰值位置即坐标
公式
uₚ = q · N / (L · s)；取 L = N / s 时 coord_scale = 1，q 就是坐标
质量
peak = max|C| / fft_length；低质量像素靠多峰检测与极线校正兜底
下游
disp_hor / disp_ver 与标定参数一起进入三角化，生成三维点云
陷阱
M / N / L 混用、步长与 FFT 长度不同步、负频率未裁、坐标系未对齐
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
八 · 总结与常见误区
65 / 67

## Slide 66
Q & A
提问与讨论
关于参数取舍、后处理策略或代码细节，欢迎随时交流。
参数为什么是 0.5 步长
多峰怎么调
点云台阶怎么查
重建侧接口
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
Q & A
66 / 67

## Slide 67
谢谢观看
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
核心公式：uₚ = q · N / (L · s) | 推荐策略：L = N / s | 质量指标：peak = max|C| / fft_length
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
谢谢观看
67 / 67