## Slide 1
S T R U C T U R E D L I G H T · D E C O D I N G
频移法（FSM / FSA）
原理与实现详解
从条纹图像到投影仪坐标对应关系，再到三维点云
uₚ = q · N / (L · s)
核心目标：让 FFT 的 bin 网格与投影仪坐标网格对齐
条纹采集
四步相移
复信号 D[k]
频率轴 FFT
投影仪坐标
三维点云

## Slide 2
讲解路线 · ROADMAP
本次讲解的主线与章节安排
一条主线贯穿：从条纹图像到三维点云；七章依次展开。
核心叙事主线
条纹采集
四步相移
频率轴信号
FFT 解码
投影仪坐标
三维点云
一
问题背景与方法目标
结构光为什么要解码，两个方向分别解什么
二
四步相移与复信号构造
从灰度差分到携带相位的复数 D
三
频率轴信号与 FFT 解码
相位旋转速度就是投影仪坐标
四
主线代码实现与数据形状
模块地图、张量维度、分块解码
五
FFT 长度策略：统一公式
uₚ = q·N/(L·s) 与量化阶梯
六
工程实现 · 后处理 · 排查
内存、多峰检测、极线校正
七
与三维重建的关系
对应关系如何进入三角化与点云
八
总结与常见误区
三式串联与参数选择速查
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
讲解路线
02 / 66

## Slide 3
C H A P T E R
四步相移与复信号构造
Four-Step Phase Shift & Complex Signal
如何用四步相移差分抵消直流亮度干扰，并把实数灰度转化为携带相位的复数 D。
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
四步相移与复信号构造
07 / 66

## Slide 4
五 · FFT 长度策略
为什么推荐让 coord_scale = 1
最理想的工程状态：FFT 峰值 bin 编号 q 本身就是投影仪坐标
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略
30 / 66
coord_scale = N / (L · s)
coord_scale = 1
L = N / s
q 语义清楚
argmax 输出的 bin 编号 q 直接就是投影仪坐标，不再需要额外换算。
无需额外缩放
disparity ≈ q，峰值位置与物理坐标一一对应。
最小单位 1px
输出步长约为 1 个投影仪像素，避免大步长带来的量化阶梯。
支持 s = 0.5
半步长时 FFT 长度自动变为 2N，coord_scale 仍为 1。
有效区固定
只在前 proj_dim 个 bin 中搜索，负频率区不参与。
一处公式统一
fft_length = round(proj_dim / s) 同时覆盖两种步长，无需写两个分支。

## Slide 5
五 · 代码落地
FSA 参数计算与解码逻辑（代码现状）
统一公式在主线代码中的落地位置：FSM_decode_core.py
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
五 · FFT 长度策略
41 / 66
① 计算 FFT 参数（真源函数）
def _calc_fft_params(proj_dim, frequency_step):
if frequency_step == 1.0:
fft_length = proj_dim
valid_length = proj_dim
coord_scale = 1.0
else:
fft_length = int(round(proj_dim / frequency_step))
valid_length = proj_dim
coord_scale = proj_dim / (fft_length * frequency_step)
return fft_length, valid_length, coord_scale
② 解码时裁掉负频率区
C = np.fft.fft(D_block, n=fft_length, axis=0)
C_magnitude = np.abs(C)
# 裁掉负频率区，只保留前 valid_length 个有效 bin
C_valid = C_magnitude[:valid_length, :, :]
freq_index = np.argmax(C_valid, axis=0)
peak = np.max(C_valid, axis=0) / fft_length
disparity = freq_index * coord_scale
修改要点
• fft_length 由 round(proj_dim / frequency_step) 统一计算，标准模式自然得到 proj_dim。
• coord_scale 由通用公式给出，两种步长下都约等于 1，无需为 0.5 写单独分支。
• argmax 之前必须裁掉负频率区，否则会输出超出投影仪范围的非法坐标。
• 注意：_get_fft_params 返回 (fft_length, coord_scale, proj_dim, valid_length)，与模块级 _calc_fft_params 的返回顺序不同。

## Slide 6
六 · 后处理
峰值质量分级与排查顺序
peak = max(|C|) / fft_length —— 与频率数 M 无关的归一化置信度
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
六 · 工程实现 · 后处理 · 排查
48 / 66
推荐排查顺序
• ① 核对图像数量是否为 M×4，命名是否为「频率优先」顺序。
• ② 开启 VERIFY_SEQUENCE，校验四相移序列是否完整、未错位。
• ③ 查看 peak_*.npy 定位低质量像素，必要时过滤后再重建。
• ④ 对异常像素设 SPECTRUM_POINTS，直接看频谱是否多峰。
• ⑤ 启用多峰扫描 + 极线校正，处理反光、遮挡、多路径。
• ⑥ 点云若呈台阶状，回查 fft_length 与 frequency_step 是否匹配。
peak > 1.0
主峰明显，优先保留。
0.5 < peak ≤ 1.0
中等可用，需结合邻域与几何检查。
peak ≤ 0.5
较弱、易误匹配，建议过滤。
阈值不可机械套用
与亮度、曝光、反射率、归一化方式都有关。

## Slide 7
SUMMARY
频移法 FSM / FSA 原理与实现
七章一条主线：从条纹图像到三维点云
本质
把「相机看到的反射条纹」反解为「投影仪上的像素坐标」
核心
D = (I0−I2) + j(I3−I1)，沿频率轴 FFT，峰值位置即坐标
关键
fft_length = round(proj_dim / frequency_step)，coord_scale ≈ 1
质量
peak = max|C| / fft_length，配合多峰与极线校正
下游
disp_hor / disp_ver 进入三角化，生成三维点云
频移法 FSM / FSA · 原理与实现详解
总结
66 / 66