## Slide 1
频移法（FSM / FSA）原理详解
从条纹图像到投影仪坐标对应关系
结构光三维重建 · 解码方法专题
条纹采集
四步相移
频率响应
FFT 峰值
投影仪坐标
相机—物体—投影仪
投影仪
物体
相机
(xc, yc) → (xp, yp)
条纹投射与反射
Beauty + Compatibility Edition
FSM / FSA Frequency Shift Method
1

## Slide 2
02
讲解路线
Overview
FSM / FSA Frequency Shift Method
2
01
问题背景与方法目标
逐页解释原理、实现和展示逻辑
02
四步相移与复信号构造
逐页解释原理、实现和展示逻辑
03
多频率与频率轴 FFT
逐页解释原理、实现和展示逻辑
04
工程实现与质量诊断
逐页解释原理、实现和展示逻辑
05
0.5 步长改进方案
逐页解释原理、实现和展示逻辑
06
完整数据流与总结
逐页解释原理、实现和展示逻辑

## Slide 3
03
结构光三维重建的核心难题
Section 1 · Problem
FSM / FSA Frequency Shift Method
3
为什么需要“解码”
• 三维重建真正需要的是：每个相机像素对应投影仪上的哪个像素。
• 相机看到的是物体表面反射回来的条纹图像，而不是投影仪坐标本身。
• 因此必须先做一层“解码”，把条纹响应翻译成投影仪像素坐标。
• FSM / FSA 的作用，就是建立 camera pixel → projector pixel 的映射。
(xc, yc) → (xp, yp)
相机—物体—投影仪
投影仪
物体
相机
(xc, yc) → (xp, yp)
条纹投射与反射

## Slide 4
04
FSM 的目标：分方向恢复投影仪坐标
Section 1 · Goal
FSM / FSA Frequency Shift Method
4
双方向解码思路
• 把二维对应关系拆成两个方向独立解码，更清晰也更稳定。
• 水平条纹 hor：条纹沿水平方向延伸，恢复投影仪行坐标 yp。
• 垂直条纹 ver：条纹沿垂直方向延伸，恢复投影仪列坐标 xp。
• 输出不仅有 disp_hor / disp_ver，还有 peak_hor / peak_ver 作为置信度。
双方向解码
hor 解码 yp
ver 解码 xp
disp_hor / disp_ver peak_hor / peak_ver

## Slide 5
05
为什么单张条纹图不够
Section 1 · Motivation
FSM / FSA Frequency Shift Method
5
单张条纹的局限
• 单张正弦条纹具有周期性，很多位置会出现相同灰度值，天然存在多义性。
• 环境光、表面反射率、物体颜色、曝光与噪声会进一步扰动灰度。
• 因此 FSM 采用两层序列：每个频率下的多相移图像 + 多个不同频率。
• 第一层负责抑制直流亮度；第二层负责把位置编码成频率轴上的相位变化率。
两层序列结构
频率序列
f0
0° 90° 180° 270°
f1
0° 90° 180° 270°
f2
0° 90° 180° 270°
f3
0° 90° 180° 270°

## Slide 6
06
四步相移：从灰度到复数
Section 2 · Phase Shift
FSM / FSA Frequency Shift Method
6
四幅图像构造一个复数
• 每个频率投影 4 张相移图像：0°、90°、180°、270°。
• 对同一相机像素、同一频率，可以得到四个灰度值 I0、I1、I2、I3。
• 通过差分构造余弦分量和正弦分量，再组合成复数信号 D。
• 这样做既能削弱共同亮度偏移，又能把关键信息转成相位。
Dc = I0 − I2 Ds = I3 − I1 D = Dc + jDs
四步相移
0°
90°
180°
270°
I0 I1 I2 I3
Dc = I0 − I2 | Ds = I3 − I1

## Slide 7
07
为什么四步相移差分能得到相位
Section 2 · Intuition
FSM / FSA Frequency Shift Method
7
差分的两个核心作用
• I0−I2 与 I3−I1 会消掉大量共同亮度项，如环境光、背景亮度和局部反射率偏移。
• Dc 近似余弦分量，Ds 近似正弦分量，二者组合后得到一个带相位信息的复数。
• 最终复数 D 的角度代表条纹相位，长度代表响应强度。
• 这让后续 FFT 不再依赖原始灰度，而是分析复数相位随频率的变化规律。
D = 2R(cosθ + j sinθ) = 2R · exp(jθ)
复平面表示
D
Re
Im
D = Dc + jDs

## Slide 8
08
一个更具体的数学视角
Section 2 · Model
FSM / FSA Frequency Shift Method
8
投影强度模型与相机观测模型
I_proj(u, k, φ) = A · sin(2π f_k u + φ)
I_cam(xc, yc, k, φ) = B(xc, yc) + R(xc, yc) · A · sin(2π f_k u_p + φ)
• B(xc, yc) 表示直流项，包括环境光、暗电流和背景亮度。
• R(xc, yc) 表示局部反射率与亮度缩放。
• 四步相移差分会显著削弱 B，把主要信息集中到与 2π f_k u_p 相关的复数相位上。
• 最终解码使用的是幅值谱 |C| 的峰值位置，因此核心机制不依赖相位符号约定。

## Slide 9
09
多频率：形成“频率轴信号”
Section 3 · Frequency Response
FSM / FSA Frequency Shift Method
9
FSM 真正分析的对象
• FSM 不是只看单个频率，而是看同一相机像素在所有投影频率下的响应。
• 对于固定像素 (x, y)，沿频率轴提取 D[0], D[1], …, D[M−1]。
• 这个长度为 M 的复数序列，就是该像素的频率响应信号。
• 不同投影仪坐标，会让这串复数在复平面上以不同速度旋转。
signal(x, y) = [D[0], D[1], …, D[M−1]]
复数旋转示意
D[0]
D[1]
D[2]
D[3]
D[4]
频率索引增加 → 相位逐步旋转

## Slide 10
10
为什么 FFT 能找出投影仪坐标
Section 3 · FFT Principle
FSM / FSA Frequency Shift Method
10
坐标 = 旋转速度
• 投影仪坐标 u_p 会决定 D[k] 的相位增长速度。
• FFT 的本质，就是同时测试各种候选旋转速度，看哪一种最匹配当前信号。
• 当候选旋转速度与真实速度一致时，所有频率样本会“转回来”并对齐。
• 对齐后相加最大，所以幅值谱出现峰值；峰值位置就是投影仪坐标。
D[k] ≈ A · exp(j 2π k u_p / N)
频谱峰值示意
argmax |C|
|C[q]|
FFT bin q

## Slide 11
11
单像素解码的四步总览
Section 3 · Workflow
FSM / FSA Frequency Shift Method
11
每个相机像素都会执行这四步
① 提取四相移
② 构造复信号
③ 沿频率轴 FFT
④ 峰值→坐标
• 输入图像数组形状为 (M×4, Hc, Wc)，第一维始终是“频率 × 相移”维度。
• 整个算法可理解为：对每个相机像素各自生成一条频率轴复信号，再独立做 1D FFT。
• 这也是为什么 FSM 本质上不是“在一张图里找条纹位置”，而是分析一个像素跨频率的响应。

## Slide 12
12
步骤 1：提取四个相移序列
Section 3 · Step 1
FSM / FSA Frequency Shift Method
12
按相位重新分组
• 通过切片把图像按相位重排：I0=images[0::4]，I1=images[1::4]，I2=images[2::4]，I3=images[3::4]。
• 重排后，I0 / I1 / I2 / I3 的形状都变成 (M, Hc, Wc)。
• 对任意像素 (x, y)，I0[:, y, x] 就是它在所有频率下的 0° 响应序列。
图像堆叠重排
I0
I1
I2
I3
(M, Hc, Wc)

## Slide 13
13
步骤 2：构造频率轴复信号
Section 3 · Step 2
FSM / FSA Frequency Shift Method
13
从实数灰度到复数序列
• 对每个频率先做差分：Dc = I0−I2，Ds = I3−I1。
• 然后构造复数 D = Dc + jDs，数据形状保持为 (M, Hc, Wc)。
• 对单个像素来说，D[:, y, x] 就是一条沿频率轴排列的一维复数信号。
D[:, y, x] = 该像素的频率轴复信号
复平面表示
D
Re
Im
D = Dc + jDs

## Slide 14
14
步骤 3：沿频率维度做 FFT
Section 3 · Step 3
FSM / FSA Frequency Shift Method
14
axis = 0 的含义
• 主线代码按图像块处理，并对 D_block 执行 np.fft.fft(..., axis=0)。
• axis=0 表示 FFT 沿频率轴执行，而不是对图像空间做二维傅里叶变换。
• 换句话说：每个像素自己做一条 1D FFT，图像中的像素之间并不互相混合。
• 当候选 bin 与真实坐标一致时，各频率样本相位会对齐。
C[q] = Σ D[m] · exp(−j 2π q m / N)
频率轴方向
axis = 0

## Slide 15
15
步骤 4：峰值即坐标，峰高即置信度
Section 3 · Step 4
FSM / FSA Frequency Shift Method
15
输出解释
• freq_index = argmax(|C|)：每个像素频谱最大峰值所在的 bin。
• peak = max(|C|)/fft_length：主峰强度，经归一化后可作为质量指标。
• 当 coord_scale = 1.0 时，disparity = freq_index；否则还需要做尺度映射。
• 所以坐标和值都来自频谱：峰的位置给坐标，峰的高度给置信度。
disparity = freq_index × coord_scale
频谱峰值示意
argmax |C|
|C[q]|
FFT bin q

## Slide 16
16
把全过程压缩成一段伪代码
Section 3 · Summary
FSM / FSA Frequency Shift Method
16
单像素等价流程
for f in range(M):
I0, I1, I2, I3 = image[4f+0], image[4f+1], image[4f+2], image[4f+3]
Dc = I0[y,x] - I2[y,x]
Ds = I3[y,x] - I1[y,x]
signal.append(Dc + 1j*Ds)
C = fft(signal, n=fft_length)
coord = argmax(abs(C))
quality = max(abs(C)) / fft_length
FSM 不是在单张图里找条纹位置，而是在频率轴上识别一个像素的“频率指纹”。

## Slide 17
17
FFT 长度策略：_get_fft_params()
Section 4 · Implementation
FSM / FSA Frequency Shift Method
17
标准模式与非标准模式
• hor 方向使用投影仪高度，ver 方向使用投影仪宽度，统称 proj_dim。
• 当 frequency_step = 1.0：fft_length = proj_dim，coord_scale = 1.0。
• 当 frequency_step ≠ 1.0：传统实现使用 fft_length = M，coord_scale = proj_dim / M。
• coord_scale 的含义，就是“一个 FFT bin 代表多少个投影仪像素”。
判断分支
if step=1.0
fft_length=proj_dim
coord_scale=1.0
else
fft_length=M
coord_scale=proj_dim/M

## Slide 18
18
为什么错误的 FFT 长度会产生量化阶梯
Section 4 · Pitfall
FSM / FSA Frequency Shift Method
18
错误设置带来的后果
• 如果在标准模式下错误使用 fft_length = M，频谱采样点会过粗。
• 例如投影仪宽度 1920、频率数 340，则每个 bin 约对应 5.65 个投影仪像素。
• argmax 只能返回整数索引，因此视差会落到离散台阶上。
• 这种台阶会直接传递到三维重建，表现为点云深度分层。
1920 / 340 ≈ 5.65 像素 / bin
量化阶梯示意
错误：fft_length = M
正确：fft_length = proj_dim

## Slide 19
19
为什么 M 可以小于投影仪分辨率
Section 4 · Zero Padding
FSM / FSA Frequency Shift Method
19
零填充的真正含义
• 当 fft_length > M 时，NumPy 会在频率序列后面补零。
• 补零不会引入新信息，但会让频谱在更密的坐标上被采样。
• 这相当于把频谱峰值的位置放到投影仪像素坐标尺度上表达。
• 因此零填充的价值是“避免粗量化”，而不是“凭空增加分辨率”。
零填充示意
真实采样 M
补零到 fft_length
频谱采样更密，但不增加新信息

## Slide 20
20
工程实现：分块处理与低内存模式
Section 4 · Engineering
FSM / FSA Frequency Shift Method
20
速度与内存之间的取舍
• 标准模式按 block_size 切块，对块内全部像素同时做 FFT，整体速度更快。
• 低内存模式按行、甚至按像素处理，显著降低中间频谱数组的峰值内存。
• 代价是 Python 层循环更多，通常会更慢。
• 建议：内存足够时优先标准模式；内存紧张时再启用 LOW_MEMORY_MODE。
分块 vs 低内存模式
标准分块 更快
逐行/逐像素 更省内存

## Slide 21
21
图像缓存机制
Section 4 · Engineering
FSM / FSA Frequency Shift Method
21
为什么缓存有价值
• ImageLoader.load_images() 支持把已读取图像保存为 images_cache.npy。
• 如果缓存已存在，后续调试就可以直接 np.load，避免重复逐张读取图像。
• 这不会改变算法结果，只是把大量小文件 I/O 转换成一次数组读取。
• 在反复调试 FFT 参数、多峰扫描或极线校正时，缓存能明显提升效率。
缓存读取逻辑
图像文件
缓存 存在？
读 .npy
读图片 并保存
是
否

## Slide 22
22
多峰检测：当频谱不止一个峰
Section 4 · Post-processing
FSM / FSA Frequency Shift Method
22
候选峰，而不是唯一峰
• 实际场景中，高反光、遮挡边界、多路径反射与噪声，都会让频谱出现多个显著峰值。
• MultiPeakDetector 会先用阈值过滤弱峰，再检查局部极大值。
• 距离过近的峰会根据 merge_distance 做合并，得到更稳定的候选位置。
• 它输出的是一组候选坐标，为后续几何筛选提供输入。
多峰检测
limit + 局部极大值 + merge_distance

## Slide 23
23
极线约束校正：用几何选出更合理的匹配
Section 4 · Post-processing
FSM / FSA Frequency Shift Method
23
第二级后处理
• EpipolarCorrector 使用相机—投影仪标定参数，在投影仪图像中计算极线。
• 把 hor / ver 候选峰组合成候选点，再计算每个点到极线的距离。
• 距离最小的点，通常几何一致性最好，因此被选为更可信的匹配。
• 极线校正是可选后处理，适合修正局部可疑像素，而不是替代主解码。
distance = |ax + by + c| / √(a² + b²)
极线约束
极线
距离最小 → 最优匹配

## Slide 24
24
解码质量评估与常见误差来源
Section 4 · Diagnosis
FSM / FSA Frequency Shift Method
24
如何看 peak
• peak = max(|C|) / fft_length，反映主峰强度；主峰越突出，解码通常越稳定。
• peak > 1.0：通常可靠；0.5~1.0：中等；≤0.5：较弱，易误匹配。
• 实际阈值需结合数据集、曝光和反射条件调整，不宜机械套用。
• 建议把 peak 图、视差图和点云结果一起看。
峰值质量分级
> 1.0
主峰明显，通常可靠
0.5 ~ 1.0
中等，建议结合点云检查
≤ 0.5
较弱，易误匹配
常见误差
标定误差 / 反光 / 遮挡边界 / 序列顺序错误 / FFT 长度设置不合理

## Slide 25
25
frequency_step = 0.5 的推荐改进方案
Section 5 · Improved Strategy
FSM / FSA Frequency Shift Method
25
为什么不能沿用旧分支
• 当频率从 0,1,2,… 改成 0,0.5,1,1.5,… 时，相位旋转速度减半。
• 如果仍使用 fft_length = M、coord_scale = proj_dim / M，会导致严重坐标量化。
• 推荐方案：fft_length = 2×proj_dim，valid_length = proj_dim，coord_scale = 1.0。
• 同时只在前 proj_dim 个有效 bin 中寻找峰值，避免后半段负频率区干扰。
disparity = argmax(C_valid), C_valid = C_magnitude[:proj_dim]
0.5 步长下的有效频谱
fft_length = 2 × proj_dim
有效坐标区 0 ~ proj_dim−1
负频率区 不参与 argmax
C_valid = C_magnitude[:proj_dim]

## Slide 26
26
FSM 在三维重建中的位置：完整数据流与总结
Section 6 · Summary
FSM / FSA Frequency Shift Method
26
最后记住这条主线
• 条纹图像 → 四步相移 → 复信号 D[k] → 频率轴 FFT → 峰值位置 → 投影仪坐标。
• 最终输出是 camera pixel → projector pixel 的对应关系，而不是直接输出点云。
• 后续 FSM_reconstruct_* 会结合标定参数与 disp_hor / disp_ver 做三角化。
• 因此 FSM 的本质，是把空间位置编码成频率轴上的相位旋转速度，并用频谱峰值把它读出来。
完整数据流
条纹投影
相机采集
四步相移
频率轴 FFT
disp / peak
三角化点云
一句话总结：FSM 用“频率指纹”解码投影仪坐标。