## Slide 1
频移法（FSM / FSA）原理详解
从条纹图像到投影仪坐标对应关系
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标
结构光三维重建 · 解码方法专题

## Slide 2
02
讲解路线
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 先建立问题，再解释四步相移、复数旋转、频率轴 FFT，最后讲 FFT 长度、frequency_step=0.5、工程实现与三维重建
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 3
03
结构光为什么需要解码
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 三维重建需要知道每个相机像素看到的是投影仪哪个像素
• 相机图像只有反射条纹，不包含显式投影仪坐标
• FSM 的目标就是恢复 camera pixel → projector pixel
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 4
04
两个方向分别恢复坐标
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 水平条纹 hor：条纹沿水平延伸，灰度沿投影仪纵向变化，用于解码 yp
• 垂直条纹 ver：条纹沿垂直延伸，灰度沿投影仪横向变化，用于解码 xp
• 输出 disp_hor.npy、disp_ver.npy、peak_hor.npy、peak_ver.npy
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 5
05
单张条纹图为什么不够
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 正弦条纹有周期性，同一灰度可能出现在多个投影仪位置
• 亮度还受环境光、物体颜色、反射率、曝光、噪声影响
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 6
06
FSM 的两层序列方案
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 第一层：每个频率投影 4 张相移图像，用差分抵消直流亮度并构造复信号
• 第二层：投影多个频率，让同一像素形成沿频率轴排列的复数序列
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 7
07
四步相移的图像组织
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 每个频率包含 0°、90°、180°、270° 四张图
• 0,1,2,3 对应频率 0
• 4,5,6,7 对应频率 1
• 依此类推
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 8
08
从灰度到复数 D
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
Dc = I0 − I2, Ds = I3 − I1, D = Dc + jDs
• 对同一像素、同一频率取得 I0,I1,I2,I3
• 构造 Dc=I0-I2，Ds=I3-I1，D=Dc+jDs
D = Dc + jDs
Re
Im

## Slide 9
09
为什么差分能得到相位
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
D = 2R(cosθ + j sinθ) = 2R exp(jθ)
• 若 I0=B+Rcosθ，I1=B−Rsinθ，I2=B−Rcosθ，I3=B+Rsinθ，则 Dc=2Rcosθ，Ds=2Rsinθ，D=2R exp(jθ)
• B 被抵消，主要信息变成相位 θ
D = Dc + jDs
Re
Im

## Slide 10
10
复数的相位与旋转
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 复数可以看作复平面上的箭头
• θ 改变时箭头方向改变
• 这里的“旋转”是复数相位在频率编号 k 增加时的变化，不是物体或图像在旋转
D = Dc + jDs
Re
Im

## Slide 11
11
投影强度模型
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 理想投影：I_proj(u,k,φ)=A sin(2π f_k u+φ)
• 相机观测：I_cam=B(xc,yc)+R(xc,yc)A sin(2π f_k u_p+φ)
• 四步相移削弱 B，并保留与 2π f_k u_p 有关的复相位
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 12
12
频率轴信号是什么
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 对固定相机像素 (x,y)，每个频率都得到一个复数 D[k]
• 把 D[0]...D[M-1] 排成一维复数序列，即该像素沿频率轴的响应 signal = D[:,y,x]
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 13
13
投影仪坐标 = 相位旋转速度
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
D[k] ≈ A exp(j2πku/N), Δθ = 2πu/N
• 理想情况下 D[k]≈A exp(j2π k u_p/N)
• k 每增加 1，相位增加 Δθ=2πu_p/N
• u_p 越大，复数箭头在频率轴上转得越快
D = Dc + jDs
Re
Im

## Slide 14
14
为什么 FFT 能找坐标
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• FFT 的每个 bin q 都是在测试一种候选旋转速度
• 若 q 与真实坐标 u_p 匹配，反向旋转会把所有 D[k] 转回同一方向，相加幅值最大
argmax |C|

## Slide 15
15
反向旋转、转回来、方向对齐
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
C[q] = Σ signal[k] exp(−j2πqk/N)
• C[q]=Σ signal[k] exp(-j2πqk/N)
• 若 signal[k]=A exp(j2πu_pk/N)，当 q=u_p 时指数项抵消，得到 A+A+...，幅值最大
• 若 q 错误，复数方向分散，相加抵消
D = Dc + jDs
Re
Im

## Slide 16
16
np.fft.fft 与 np.abs 的含义
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• C=np.fft.fft(signal,n=fft_length) 一次性测试所有候选 q
• C_magnitude=np.abs(C) 计算每个候选的匹配强度
• argmax(abs(C)) 给出最匹配的坐标
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 17
17
单像素解码流程
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 一个像素的流程：读四相移灰度 → 差分生成 Dc/Ds → 组成 D[k] → FFT → argmax → coord 与 peak
• 强调 FSM 不是在单张图里找条纹，而是在同一像素的频率响应中找旋转速度
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 18
18
主线代码的数据形状
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• images: (M*4,Hc,Wc)
• I0/I1/I2/I3: (M,Hc,Wc)
• D: (M,Hc,Wc)
• D_block: (M,block_h,block_w)
• FFT 后 C: (fft_length,block_h,block_w)
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 19
19
峰值输出与质量图
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• freq_index=np.argmax(C_magnitude,axis=0)
• peak=np.max(C_magnitude,axis=0)/fft_length
• disparity=freq_index*coord_scale
• peak 表示峰值强度，作为解码质量/置信度
argmax |C|

## Slide 20
20
fft_length 与 coord_scale 的基本概念
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• proj_dim 是当前方向的投影仪分辨率：hor 用 projector_height，ver 用 projector_width
• fft_length 决定 FFT 有多少个候选 bin
• coord_scale 表示一个 FFT bin 对应多少投影仪像素
frequency_step = 0.5
有效 bin 0~proj_dim-1
负频率区 不参与取峰
C_valid = C_magnitude[:proj_dim]

## Slide 21
21
frequency_step=1.0 的标准策略
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 当真实频率序列为 0,1,2,... 时，设置 fft_length=proj_dim，coord_scale=1.0
• 此时 bin q 直接对应投影仪坐标 q，disparity=freq_index
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 22
22
M 小于投影仪分辨率时为什么仍可用
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 如果 M<proj_dim，np.fft.fft(...,n=proj_dim) 会零填充
• 零填充不会增加新信息，但能用投影仪像素坐标尺度采样频谱峰值，避免输出被量化到 M 个粗 bin
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 23
23
错误 FFT 长度带来的量化阶梯
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 若标准模式错误使用 fft_length=M，例如 projector_width=1920、M=340，则一个 bin≈5.65 像素，输出只能取 0、5.6…
argmax |C|

## Slide 24
24
frequency_step=0.5 时不能伪装成 1.0
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
fft_length = 2 × proj_dim, valid_length = proj_dim
• 频率从 0,1,2... 改为 0,0.5,1,1.5... 后，第 k 个采样的真实频率是 f_k=0.5k
• 同样 k→k+1，相位只增加原来一半
• FREQUENCY_STEP 必须写真实值 0.5
frequency_step = 0.5
有效 bin 0~proj_dim-1
负频率区 不参与取峰
C_valid = C_magnitude[:proj_dim]

## Slide 25
25
通用坐标映射公式
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
u ≈ q · proj_dim / (fft_length · frequency_step)
• 若 f_k=s k，则 D[k]≈A exp(j2π s k u/N)
• FFT 长度 L 时，匹配条件 q/L≈s u/N，因此 u≈q N/(L s)
• 通用公式：coord_scale=proj_dim/(fft_length*frequency_step)
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 26
26
0.5 步长的推荐 FFT 长度
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
fft_length = 2 × proj_dim, valid_length = proj_dim
• 为了让 coord_scale=1.0，需要 fft_length=proj_dim/frequency_step
• frequency_step=0.5 时，fft_length=2*proj_dim
• 目的不是扩大投影仪坐标范围，而是让 bin 编号重新与真实坐标对齐
argmax |C|

## Slide 27
27
有效频谱裁切
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
fft_length = 2 × proj_dim, valid_length = proj_dim
• 当 fft_length=2*proj_dim 时，FFT 输出 0..2N-1，但投影仪坐标只有 0..N-1
• 应只在 C_magnitude[:proj_dim] 内 argmax
• 后半段属于负频率/非法坐标，不应参与最终坐标输出
argmax |C|

## Slide 28
28
N=8 的半步频率例子
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• N=8、s=0.5、L=16
• bin 0..7 对应坐标 0..7
• bin 8 是边界频率
• bin 9..15 可理解为 -7..-1
• 真实坐标 u=5 的峰应在 bin 5
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 29
29
常见误解澄清
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 误解 1：fft_length=2N 后 bin 800 对应坐标 400
• 正确：在推荐方案中 coord_scale=1，bin 800 就是坐标 800
• 误解 2：直接全局 argmax 更完整
• 正确：工程上需加入物理范围约束，只在前 proj_dim 个 bin 找峰
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 30
30
推荐修改 _get_fft_params
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 更通用写法：fft_length=int(round(proj_dim/frequency_step))
• valid_length=proj_dim
• coord_scale=proj_dim/(fft_length*frequency_step)
• 返回 fft_length、coord_scale、valid_length
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 31
31
推荐修改解码逻辑
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 先完整 FFT，再 C_valid=C_magnitude[:valid_length]，随后在 C_valid 内 argmax 与 max
• peak 仍除以 fft_length
• 核心变化：FFT 可算更多 bin，但找峰只在有效投影仪坐标范围内
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 32
32
NUM_FREQUENCIES 与图像顺序
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 0..150，step=1.0 时 NUM_FREQUENCIES=151
• 0,0.5,...,150，step=0.5 时 NUM_FREQUENCIES=301
• 每个频率 4 张相移图，总图像 301*4=1204
• 图像顺序仍为每个频率下 0°/90°/180°/270°
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 33
33
计算量、内存与 block_size
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 主要计算来自 Hc*Wc 个像素各做一次长度 fft_length 的 FFT，复杂度约 O(HcWc*fft_length*log(fft_length))
• 0.5 步长会使 fft_length 翻倍，内存和时间上升
• 可减小 block_size 或启用低内存模式
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 34
34
低内存模式与图像缓存
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 标准分块：速度快但中间频谱数组大
• 低内存模式：逐行/逐像素 FFT，内存低但更慢
• ImageLoader 的 images_cache.npy 可避免重复读取 M*4 张小图，便于调参
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 35
35
多峰检测
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 实际频谱可能有多个峰：反光、遮挡边界、多路径、低信噪比
• MultiPeakDetector 会阈值去弱峰、局部极大值判断、近峰按幅值加权合并
• 它输出候选坐标，不直接替代主解码
argmax |C|

## Slide 36
36
极线约束校正
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 把 peaks_ver 与 peaks_hor 组合成候选投影仪点，用标定参数计算相机像素对应的投影仪极线，选择点到极线距离最小的候选
• 距离公式 d=|ax+by+c|/sqrt(a²+b²)
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 37
37
解码质量与排查
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• peak=max(|C|)/fft_length
• 经验：peak>1.0 信号较强
• 0.5~1.0 中等
• ≤0.5 较弱
• 排查顺序：图像数量/命名→VERIFY_SEQUENCE→peak 图→SPECTRUM_POINTS→多峰/极线→检查 FREQUENCY_STEP 与 FF…
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 38
38
与三维重建的关系
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• FSM 输出二维对应关系，不直接输出点云
• 重建阶段读取 disp_ver 得到 xp、disp_hor 得到 yp，结合相机-投影仪标定参数三角化
• peak 可用于过滤低质量像素
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标

## Slide 39
39
总结
FSM / FSA Frequency Shift Method · Compatible PPTX
native text + shapes only
• 核心一句话：投影仪坐标被编码成频率轴上的复数相位旋转速度
• 四步相移把灰度变复数
• FFT 找旋转速度
• 峰值 bin 映射为投影仪坐标
• 0.5 步长要使用真实 FREQUENCY_STEP、fft_length=proj_dim/s，并只在有效坐标范围内找峰
条纹
四步相移
D[k]
FFT
坐标