## Slide 1
STRUCTURED LIGHT · DECODING
频移法（FSM / FSA）
统一公式详解
从 D[k] 的相位旋转速度，到 FFT bin q，再到投影仪坐标 uₚ
四步相移
复信号 D[k]
FFT 搜索
统一公式
投影仪坐标
量化阶梯
uₚ = q · N / (L · s)
核心目标：让 FFT 的 bin 网格与投影仪坐标网格对齐
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
Title
01 / 32

## Slide 2
讲解路线
讲解路线 · ROADMAP
围绕统一公式，串起物理信号、FFT 匹配、参数策略与工程实现
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
讲解路线
02 / 32
1
物理信号
D[k] 的相位从何而来
2
FFT 匹配
q / L 到底测试什么
3
统一公式
uₚ = q·N/(L·s)
4
参数策略
L = N/s 的含义
5
工程误区
M、补零、量化阶梯
匹配条件： q / L = s · uₚ / N
推荐策略： L = N / s

## Slide 3
CHAPTER
一
从目标看统一公式
频移法要恢复相机像素与投影仪像素的对应关系；统一公式描述的是 q 如何变成 uₚ。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
从目标看统一公式
03 / 32

## Slide 4
一 · 方法目标
频移法的最终目标
对每个相机像素恢复它对应的投影仪坐标
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
一 · 方法目标
04 / 32
相机像素
(x_c, y_c)
FSM / FSA 解码
(x_p, y_p)
投影仪像素
固定一个相机像素，只看它沿频率轴的响应
D[0], D[1], ..., D[M−1]
这串复数的相位旋转速度携带了投影仪坐标 uₚ。
旋转越快 → uₚ 越大
旋转越慢 → uₚ 越小

## Slide 5
一 · 核心概念
三个量不能混在一起
M、N、L 分别属于数据采集、物理坐标和频谱搜索三个层面
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
一 · 核心概念
05 / 32
M
num_frequencies
实际采集 / 投影的频率数量
决定 Σ 求和里有多少个真实观测值
N
proj_dim
投影仪当前解码方向分辨率
决定真实相位公式里的坐标归一化周期
L
fft_length
FFT 用来搜索峰值的候选 bin 数量
决定 q 网格密度以及 q 到 uₚ 的比例
M 负责信息量 · N 负责物理周期 · L 负责搜索网格

## Slide 6
一 · 解码链条
统一公式位于解码链条的最后一段
它把 FFT 的峰值 bin 编号 q 映射为投影仪物理坐标 uₚ
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
一 · 解码链条
06 / 32
灰度图
I0/I1/I2/I3
四步差分
Dc, Ds
复信号
D[k]
FFT
C[q]
峰值
q
坐标
uₚ
关键问题
argmax 只给出了整数 bin：q。
它什么时候能直接表示投影仪坐标？
什么时候必须缩放？
uₚ = q · N / (L · s)

## Slide 7
CHAPTER
二
从灰度到复信号 D[k]
四步相移把亮度图像变成携带相位的复数序列，为 FFT 识别相位旋转速度做准备。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
从灰度到复信号 D[k]
07 / 32

## Slide 8
二 · 四步相移
四步相移如何得到 D[k]
对每个投影频率采集 0°/90°/180°/270° 四张图，再差分构造复数
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
二 · 四步相移
08 / 32
0°
90°
180°
270°
Dc = I0 − I2
Ds = I3 − I1
D = Dc + j·Ds
差分的作用
I0−I2 和 I3−I1 会抵消背景亮度 B，只留下近似的 cosθ 与 sinθ。
复数的意义
D = 2R·exp(jθ)，相位 θ 被放进复数角度，后续就可以沿频率轴分析旋转速度。

## Slide 9
二 · 物理信号
真实信号为什么是这个形式
固定一个相机像素，它对应的投影仪坐标 uₚ 会决定 D[k] 的相位斜率
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
二 · 物理信号
09 / 32
D[k] ≈ A · exp(j · 2π · s · k · uₚ / N)
k
第 k 个采集频率样本
0,1,...,M−1
s
frequency_step
fₖ = s·k
uₚ
真实投影仪坐标
要恢复的目标
N
投影仪坐标周期
width 或 height
最关键的判断
分母 N 来自投影仪坐标 uₚ 的归一化周期，而不是来自采集了多少个频率 M。
uₚ / N = 投影仪归一化位置

## Slide 10
二 · N 与 M
为什么分母是 N，不是 M
N 是投影仪坐标轴的物理周期；M 只是采样点数量
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
二 · N 与 M
10 / 32
投影仪坐标轴：0, 1, 2, ..., N−1
N 个物理坐标位置
频率样本：k = 0, ..., M−1
只有 M 个真实观测值
物理相位：θ[k] = 2π · s · k · uₚ / N
采样数量：D[0],...,D[M−1]

## Slide 11
CHAPTER
三
FFT bin q 在测试什么
FFT 不是直接“读取坐标”，而是在 L 个候选相位斜率上测试哪一个能让 D[k] 同相叠加。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
FFT bin q 在测试什么
11 / 32

## Slide 12
三 · FFT 匹配
FFT 第 q 个 bin 的含义
第 q 个 bin 的基函数在测试归一化旋转速度 q/L
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
三 · FFT 匹配
12 / 32
C[q] = Σ D[k] · exp(−j · 2π · q · k / L)
测试斜率：β_q = q / L
D[k]：沿频率轴旋转的复数序列
匹配后：相位被抵消，同相叠加
一句话理解
FFT 第 q 个 bin 在问：这串 D[k] 的相位旋转速度是不是 q/L？

## Slide 13
三 · 推导
匹配条件的推导
真实旋转速度与 FFT 测试速度相等时，所有项同相叠加
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
三 · 推导
13 / 32
真实信号： D[k] ≈ A·exp(j·2π·s·k·uₚ/N)
FFT 基函数： exp(−j·2π·q·k/L)
C[q] = A · Σ exp(j·2π·k·(s·uₚ/N − q/L))
s·uₚ/N − q/L = 0
q / L = s · uₚ / N
这就是统一公式最核心的匹配条件。

## Slide 14
三 · 相位斜率
用“相位斜率”看就更直观
D[k] 可以看作 D[k] = A·exp(j·2π·α·k)，其中 α = s·uₚ/N
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
三 · 相位斜率
14 / 32
小坐标 uₚ
慢旋转
中等坐标 uₚ
中速旋转
大坐标 uₚ
快旋转
α = s · uₚ / N β_q = q / L 匹配：α = β_q

## Slide 15
CHAPTER
四
统一公式与推荐策略
从 q/L = s·uₚ/N 出发，推出 q 如何映射为投影仪坐标，以及为什么推荐 L = N/s。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
统一公式与推荐策略
15 / 32

## Slide 16
四 · 统一公式
从匹配条件推出统一公式
把 q/L = s·uₚ/N 整理，就得到 bin 到坐标的尺度关系
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
四 · 统一公式
16 / 32
q / L = s · uₚ / N
q · N = L · s · uₚ
uₚ = q · N / (L · s)
disparity = q · coord_scale
coord_scale
coord_scale = N / (L · s)
它是从 FFT bin q 到投影仪坐标 uₚ 的比例尺。
希望 q = uₚ
⇒ coord_scale = 1

## Slide 17
四 · 推荐策略
为什么推荐让 coord_scale = 1
最理想的工程状态：FFT 峰值 bin 编号 q 本身就是投影仪坐标
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
四 · 推荐策略
17 / 32
coord_scale = N / (L · s)
令 coord_scale = 1
L = N / s
q 语义清楚
q 就是投影仪坐标
无需额外缩放
disparity ≈ q
最小单位 1px
避免大步长量化
支持 s=0.5
FFT 长度自动变为 2N

## Slide 18
四 · 代码映射
代码中的推荐实现
统一公式对应到 _calc_fft_params() 的核心逻辑
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
四 · 代码映射
18 / 32
fft_length = round(proj_dim / frequency_step)
valid_length = proj_dim
coord_scale = proj_dim / (fft_length · frequency_step)
proj_dim
→
N
当前方向投影仪分辨率
frequency_step
→
s
频率步长
fft_length
→
L
FFT 搜索网格长度
freq_index
→
q
argmax 得到的峰值 bin
disparity = freq_index · coord_scale

## Slide 19
CHAPTER
五
三种典型参数情况
用统一公式同时解释标准模式、0.5 步长模式，以及旧的 fft_length=M 方案。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
三种典型参数情况
19 / 32

## Slide 20
五 · 情况 A
情况 A：s = 1.0，L = N
标准推荐模式，FFT 的 q 网格与投影仪坐标一一对齐
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
五 · 情况 A
20 / 32
coord_scale = N / (N · 1.0) = 1
uₚ = q
q = 0 ... N−1
uₚ = 0 ... N−1
解码方向对应
ver：N = projector_width，解出 x_p
hor：N = projector_height，解出 y_p
工程解释
第 q 个 FFT bin 就是在测试当前相机像素是否对应投影仪坐标 q。

## Slide 21
五 · 情况 B
情况 B：s = 0.5，L = 2N
半步长下相位旋转速度减半，所以 FFT 长度要扩大 2 倍
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
五 · 情况 B
21 / 32
L = N / 0.5 = 2N
coord_scale = N / (2N · 0.5) = 1
FFT 有 2N 个 bin
有效区：0 ... N−1
后半区：不当作坐标
C_valid = C_full[:proj_dim]
为什么只取前 N 个 bin
投影仪坐标只有 0 ... N−1；后面的 bin 可能属于负频率区、周期重复区或无效搜索区。

## Slide 22
五 · 情况 C
情况 C：旧方案 L = M
q 不再是投影仪坐标，而是被压缩到 M 个等级的频谱索引
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
五 · 情况 C
22 / 32
uₚ = q · N / (M · s)
若 s=1：Δu = N/M
投影仪有 N 个坐标
FFT 只有 M 个候选 q
结果
多个真实 uₚ 会被压到同一个 q，再乘 N/M 也只能得到“浮点形式的粗离散台阶”。

## Slide 23
五 · 对比
旧方案与推荐方案的本质差别
不是“有没有缩放”的差别，而是 q 网格是否与投影仪坐标网格对齐
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
五 · 对比
23 / 32
旧方案：L = M
q 只有 M 个离散值
coord_scale = N/(M·s)
坐标间隔通常较大
推荐方案：L = N/s
q 网格对齐投影仪坐标
coord_scale ≈ 1
输出步长约 1 个投影仪像素
统一公式解释两者： uₚ = q · N / (L · s)

## Slide 24
CHAPTER
六
M 与零填充的真实作用
M 决定真实观测样本数量；L>M 时补零只是在更密的 q 网格上评价同一组数据。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
M 与零填充的真实作用
24 / 32

## Slide 25
六 · 零填充
只投影了 M 个频率，N−M 怎么办
FFT 的 n=L 会在频率轴后补零；真实求和中仍只有 M 个非零观测值
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
六 · 零填充
25 / 32
D[0] ... D[M−1]：真实采集值
补零区域
C[q] = Σₖ₌₀ᴸ⁻¹ D_padded[k] · exp(−j·2π·q·k/L)
等价于：Σₖ₌₀ᴹ⁻¹ D[k] · exp(−j·2π·q·k/L)
结论 1
M 决定真正参与求和的有效数据数量。
结论 2
L 决定 FFT 在多少个候选 q 上评价这个求和结果。

## Slide 26
六 · 零填充
零填充的意义与限制
它让频谱采样网格更密，但不会创造新的真实信息
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
六 · 零填充
26 / 32
更密的 q 网格
可以在更多候选 bin 上搜索峰值
坐标对齐
当 L=N/s 时，q 与 uₚ 的网格对齐
更细输出网格
避免 L=M 导致的大步长输出
不增加信息量
后面的点是 0，不是新采集数据
不提高信噪比
噪声和反射问题不会被自动修复
不能替代足够 M
M 太少时峰会宽、易被噪声干扰
M 决定峰值可靠性；L 决定 q 网格密度。

## Slide 27
六 · M 的作用
M 是否越大越好
M 不决定坐标缩放，但决定频谱峰的可靠性与抗噪能力
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
六 · M 的作用
27 / 32
M 较小：峰更宽、更不稳定
M 较大：峰更尖、抗噪更强
正确峰：更多项同相叠加；错误峰：更容易相互抵消

## Slide 28
CHAPTER
七
量化阶梯与常见误区
统一公式解释为什么 fft_length=M 会形成粗台阶，以及为什么不能简单把 N 改成 M。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
量化阶梯与常见误区
28 / 32

## Slide 29
七 · 量化阶梯
为什么 fft_length = M 会造成量化阶梯
当 L=M 时，输出坐标只能落在间隔 Δu = N/(M·s) 的粗网格上
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
七 · 量化阶梯
29 / 32
L=M ⇒ uₚ = q · N/(M·s) ⇒ Δu = N/(M·s)
真实投影仪坐标：N 个连续位置
FFT q：只有 M 个等级
直观结果
多个相邻的真实 uₚ 被判成同一个 q；再乘缩放比例后，只是得到浮点形式的离散台阶。

## Slide 30
七 · 点云影响
量化阶梯对点云的影响
三角化需要连续的相机-投影仪对应；粗台阶会让对应关系跳变
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
七 · 点云影响
30 / 32
相邻相机像素
被解码成同一个投影仪坐标
对应关系不连续
中间投影仪坐标
从来不会被输出
对应关系不连续
三角化结果
出现条带、断层、空白或层状结构
点云空白 / 断层
根本原因：q 的可取值太少，而不是乘法缩放不够。

## Slide 31
七 · 误区澄清
为什么不能简单把公式分母改成 M
除非重新定义坐标，否则 uₚ 的归一化周期仍然是 N
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
七 · 误区澄清
31 / 32
错误写法
D[k] ≈ A · exp(j·2π·k·uₚ/M)
这里把投影仪坐标 uₚ 错当成了 M 周期坐标。
正确写法
D[k] ≈ A · exp(j·2π·s·k·uₚ/N)
uₚ 定义在 0 ... N−1，分母应是 N。
若定义压缩坐标 u′ = M · s · uₚ / N，则 q ≈ u′，不是 q ≈ uₚ
形式上可以改写，但物理意义已经变了：u′ 是频谱坐标，不是投影仪像素坐标。

## Slide 32
最终归纳
统一公式把频移法的尺度关系全部串起来
D[k] ≈ A · exp(j·2π·s·k·uₚ/N)
q/L = s·uₚ/N
uₚ = q · N / (L · s)
M
采集频率数量
决定峰值可靠性
N
投影仪坐标周期
决定真实公式分母
L
FFT 搜索长度
决定 q 与 uₚ 的比例
L=N/s
推荐策略
让 q 直接等于 uₚ
让 FFT 的 bin 网格与投影仪坐标网格对齐，是消除粗量化阶梯的关键。
频移法 FSM / FSA · 统一公式详解
Summary
32 / 32